## Slide 1
AI on Chip研發補助計畫
計畫名稱：AI-Compute-In-DRAM (AIM) 晶圓製造創新服務平台研發計畫
力晶積成電子製造股份有限公司
Oct. 2019

## Slide 2
計畫摘要說明
  AI-Compute-In-DRAM(AIM)晶圓製造創新服務平台研發計畫
  計畫期間：108.12.01~110.11.30 (2年)
  力晶積成電子製造股份有限公司
  先進車系統股份有限公司
  整合DRAM與邏輯製程於一體，開發具世界領先之記憶體內運算 (In-Memory Computing)晶圓製造創新服務平台
  突破人工智慧運算瓶頸，以同效競爭者1/10成本與能耗，提供2Tbps高頻寬資料流量
  降低裝置成本，提升系統性能，提供台灣AI產業發展的高C/P值開發平台
  晶圓製造創新服務平台導入量產，預期可創造新產值約每年新台幣200億以上
AI on Chip
研發補助計畫
主導申請廠商
計畫亮點
預期效益

## Slide 3
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 4
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 5: 公司概況及研發實績 – 力積電
1994
2006
2008
2010
2013
2015
2003
力晶半導體成立
新竹科學園區
DRAM technology transferred from
12” Fab P3 量產
Powerchip & Elpida JV
收購 Elpida & Rexchip
DRAM technology transferred from
8” Fab 8A spun off as
與 Renesas, Sharp 合資成立 RSP
與合肥市政府合資成立晶合
Nexchip Semiconductor Co.
1996
Fab 8A
開始營運
取代 Elpida 成為DRAM partner
2017
Nexchip N1
晶合開始營運
2019
力積電成為營運主體
由力晶科技控股
2018
鉅晶改名力晶積成電子製造(股)公司 (簡稱力積電或 PSMC) .
改名
  成立時間：
      力晶半導體：民國 83 年
      力晶科技：民國 99 年
      力積電：民國 108 年
  資本額：280 億
  員工人數：5,000人

## Slide 6: 公司概況及研發實績 – 力積電
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Foundry | 423.4929 | 619.1193 | 1044.7151 | 1167.9006 | 1268 | 1275 | 1498 | 1633
Commodity DRAM | 892.4274 | 292.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
營收
No.5
2018 排名
($ Million)
Source: IC Insight, Company Data
No.6
力積電於全球晶圓代工產業排名第五，台灣排名第三
力積電不僅從事邏輯晶圓代工，也是全球唯一記憶體晶圓代工廠，全面涵蓋 DRAM、NAND 及 NOR FLASH等領域

## Slide 7
公司概況及研發實績 – 力積電
晶圓廠 | P1/2 (300mm) | P3 (300mm)
產能 | 70Kw/m | 30Kw/m
產品線 | 製程技術 | 製程技術
LCD Driver | 0.13um, 0.11um, 90nm, 55nm, 40nm | 
CMOS Image Sensor | 110nm, 90nm | 
Power Management | 0.18um | 
Embedded Flash | 0.14um, 90nm, 55nm | 
DRAM | 63nm, 38nm, 25nm | 38nm, 25nm
NOR Flash | 90nm, 48nm | 
NAND Flash | 50nm, 40nm, 28nm | 
P1/2 Fab
P3 Fab

## Slide 8: 力晶過去五年研發投入(DRAM 相關)
製程研發
  25nm DRAM 製程與代工平台
  20nm DRAM 製程與代工平台 (開發中)
產品開發
  2Gb, 4Gb DDR3 SDRAM (25nm)
  4Gb DDR4 SDRAM (25nm)
  4Gb LP DDR4 SDRAM (25nm)
  8Gb DDR4 SDRAM (20nm)
客戶產品 (產值 ……)
  1Gb, 2Gb ,4Gb, 8Gb DDR3 SDRAM
  2Gb, 4Gb DDR4 SDRAM
  2Gb, 4Gb LP DDR3 SDRAM
  其它特殊組態 DRAM

## Slide 9: 力晶過去五年研發投入(FLASH 相關)
NAND flash
  40nm SLC NAND flash 製程與產品研發
    1Gb, 2Gb, 4Gb NAND 品質領先業界 endurance > 100K
    開放代工平台，嘉惠業界
  28nm SLC NAND flash 製程與產品研發
    2Gb, 4Gb NAND
    開放代工平台
NOR flash
  48nm NOR fash 製程開發

## Slide 10: 力晶過去五年研發投入(邏輯製程)

## Slide 11
PSMC
補研發實績、獲獎紀錄(照片)

## Slide 12
公司概況及研發實績 - 先進車
先進車系統股份有限公司
  創辦人：蘇慶龍 博士 (兩岸專家車聯網技術委員會委員)
  共同創辦人：許長豐 (台灣半導體產業協會TSIA IC設計委員會汽車工作小組召集人)
  成立時間：民國107年3月
  登記資本額：1億元 (母公司 AutoSys Co., Ltd 資本額: 10M USD)
  員工人數：30人
  產品與技術：由ADAS到Autonomous Driving 系統、演算法、 AI等技術與產品領先廠商
  重要獲獎：
    2019年第二屆台灣車客松競賽冠軍(裕隆/華創/納智捷)
    2018年第一屆台灣車客松競賽冠軍(裕隆/華創/納智捷)
    2018年教育部第13屆數位訊號處理創思設計競賽瑞薩(Renesas)數位訊號處理器應用組第一名
    2017年教育部全國技專院校實務專題競賽資工通訊群第一名
    2016年旺宏金矽獎評審團銅獎/新手獎/最佳指導教授獎
    2016年教育部全國技專院校實務專題競賽電機群第一名
    2015年VLSI/CAD Symposium 最佳論文獎（3D AVM）
    2015年全國大學校院智慧電子系統(IE)設計競賽英特爾(Intel)特別獎 特優
    2014年德州儀器(TI) 台灣DSP競賽創思應用實現組第一名
    2013年國家發明獎

## Slide 13
雲科大產學合作績優獎
國家發明獎
公司概況及研發實績 - 先進車
裕隆集團主辦2018/2019台灣車客松競賽，連續兩年冠軍，總獎金90萬元

## Slide 14
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 15
計畫主持人研發資歷說明
計畫主持人：陳冠州 產品技術副總經理 記憶產品事業群
學經歷：
  國立台灣大學電機工程系
  國立台灣大學電機工程研究所
  工研院電通所系統軟體經理
  華邦電子記憶體事業群協理
  力積電子總經理
  力晶科技產品技術副總經理
  力晶積成電子記憶產品事業群 AIM 專案副總經理
成就：
  工研院迷你電腦計畫共同主持人
    研發RISC based 平行處理系統架構
    Unix 作業系統移植與平行化
  工研院中文資訊檢索系統
    作業系統中文化
    國家圖書館中文期刊檢索系統
    全文檢索系統
  華邦電子 3D 繪圖晶片
    2D 繪圖晶片規格制定與市場行銷
    3D 繪圖晶片規格制定
  華邦電子特殊應用記憶體行銷企劃
    參與成立產品線業務與客戶建立
  力積電子總經理
    2008 年上櫃成功
    開發 殊規格DRAM 產品，行銷全世界
    技轉台灣日本同業
    應用涵蓋消費電子汽車領域

## Slide 16
協同計畫主持人研發資歷說明
協同計畫主持人：許長豐
AutoSys Co., Ltd.暨先進車系統股份有限公司 總經理
學經歷：
  國立交通大學電子研究所碩士
  欣相光電業務處協理
  東琳精密營業中心副總經理
  麥瑟半導體副總經理
  立衛科技執行副總經理
  鈺創科技董事長特助
相關計畫成果：
  推動台灣半導體與系統廠商間垂直合作，擔任TSIA IC設計委員會汽車工作小組召集人
  與台灣電電公會(TEEMA)共同推動成立台灣汽車V Team聯盟，台積電、聯發科、鈺創、瑞昱、凌陽、華創、台達電、建大、光寶、華碩、趨勢科技等公司均為V Team成員，獲政府高層全力支持，與台灣車廠、大陸車廠及美國福特汽車等公司積極合作中
AutoSys
補充研發資歷、成就

## Slide 17
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 18
需求與應用分析 – 全球人工智慧晶片市場2018-2025
於2025年，具有人工智慧的各式晶片市場規模將超過 US$70B的規模
人工智慧晶片市場的複合年均增長率將是其它半導體總和的五倍
各式AI 晶片的發展以 ASIC 及 SoC Accelerator 的發展最為看好
本計畫即是以提供 ASIC 及 Accelerator 開發用的技術平台
(Source: Tractica)
$-
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
$70,000
$80,000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
($ Millions)
CPU
GPU
FPGA
ASIC
SoC Accelerator
Domain Specific Accelerator (DSA)

## Slide 19
需求與應用分析 – 人工智慧應用複雜度呈現爆炸性成長
由早期的 AlexNet 到最近的 AlphaGo Zero，DNN所需計算量成長30萬倍，使得AI業者必須開發出更具效能的AI 晶片，以滿足不斷增加的運算需求
.00001
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
.0001
.001
.01
.1
1
10
100
1.000
10.000
Petaflop/s-day (Training)
Source: OpenAI
AlexNet
GoogleNet
Seq2Seq
ResNets
DeepSpeech2
Xception
AlphaZero
AlphaGo Zero
TI7Dota 1v1
Neural Machine Translation
Neural Architecture Search
VGG
Visualizing and Understanding Conv Nets
Dropout
DQN

## Slide 20
需求與應用分析 – 資料存取瓶頸(傳統架構的挑戰)
AI Deep Learning 所使用的神經網路運算 (CNN) 需要高速的計算與大量資料的來回存取，耗費大量能量與時間
傳統馮諾伊曼 (Von Neumann) 架構中，由於採中央處理器與記憶體分立原則，造成大量時間花費在兩者之間移動資料，而非處理資料，成為深度學習運算之主要瓶頸
由美國 DARPA的研究中發現AI運算時大部分的時間都耗費在記憶體的存取，成為企待解決的問題
Source: S. Mitra of Stanford
8%
92%
Neural Programmer
(LSTM for audio)
20%
80%
ResNet-152
(CNN for video)
15%
85%
Alex Net
(CNN )
計算執行消耗
Memory 存取消耗

## Slide 21
需求與應用分析 – AIM 整合計算與資料存取於一體
DRAM
DSA*
CPU
Input
Output
AIM 應用之一 : Single DSA in DRAM
存取頻寬 > 2Tb/s
DRAM
CPU
Input
Output
傳統 Von Neumann
Architecture
存取頻寬 <100 Gb/s
瓶頸
100Gb/s
2Tb/s
DRAM
CPU
Input
Output
AIM 應用之二: Many DSAs in DRAM
存取頻寬> 2TB/s
10000Gb/s
* DSA: Domain Specific Accelerator
本計畫突破點:
整合邏輯與DRAM於一體
突破記憶體存取的疆界
提供 ADAS 即時性高速辨識能力
在不更動現有車用SoC架構下，有效利用AIM功能，可廣泛應用於現有產品設計
2TB/s

## Slide 22
國內外競爭分析 - Google TPUv2採用HBM企圖降低記憶體瓶頸
採用異質性封裝的 HBM (High-bandwidth Memory) 連接DRAM與CPU
HBM頻寬約為300GB/s ，但單價約為美金二百元
然而TPUv2還是會因記憶體瓶頸而無法充分發揮執行效率
HBM
8GB
HBM
8GB
Core
Scalar/Vector Unit
MXU
128x128
Core
Scalar/Vector Unit
MXU
128x128
300GB/s
300GB/s
Source: “Machine Learning for Systems and Systems for Machine Learning”, Jeff Dean, NIPS 2017

## Slide 23
國內外競爭分析 –
AIM vs 各式人工智慧晶片記憶體架構
AIM HBW DRAM
Chip
PE
PE
SRAM
MAC
DNN Processor
PE
異質性封裝
價格昂貴 Ex: Google TPU2
用SRAM取代DRAM
面積大、成本高 Ex: Graphcore IPU
PSMC AIM DLA
SRAM Cache
GDDR5
Chip
PCB Board
PE
PE
SRAM
MAC
DNN Processor
PE
大量使用 Cache
頻寬狹窄 Ex: nVidia GPU
SRAM Cache
HBM
Chip
Interposer
PE
PE
SRAM
MAC
DNN Processor
PE
SRAM Cache
(MB)
Chip
PE
PE
SRAM
MAC
DNN Processor
PE
性能
省電
成本

## Slide 24: 國內外競爭分析 – Semantic Segmentation by VNNA vs GPUs
Product | VNNA | nVidia Tesla V100 | nVidia Titan X
Frame Rate | 60 Frames / s | 80 Frames / s | 34 Frames / s
Memory type | Embedded DRAM | HBM2 | GDDR5
Memory bus width | 4096 Bit | 4096 Bit | 384 Bit
Memory bandwidth | 256GB / s | 897.0 GB / s | 336.5 GB / s
Power | < 5W | 300W | 250W
Price | < USD$50 | > USD$5,000 | > USD$1,000
Form Factor | BGA (~200mm2) | PCIe (111mmX266mm) | PCIe (110mmX265mm)
VNNA

## Slide 25
國內外競爭分析 –
AIM與各式人工智慧晶片效率比較
人工智慧晶片 | 記憶體方案 | 價格 | 頻寬 | 耗能
PSMC AIM Chip | AIM DRAM | US$10/GB | > 2Tbps | 1pj/b
nVidia GPU | GDDR5 | US$7.5/GB | 0.25Tbps | 14pj/b
Google TPU2 | HBM2 | US$25/GB | 2.4Tbps | 4pj/b
Graphcore IPU | SRAM | US$300/GB | 720Tbps | 0.2pj/b
AIM 提供同時考慮運算速度與耗能組合下，最高C/P值的設計
  相近頻寬下, 最低耗能與最低成本
  相近成本下, 最高速度與最低耗能
  相近耗能下, 最高速度與最低成本

## Slide 26: AIM 實證設計參考 I: Single CPU 整合
此法國客戶使用 PSMC F25N DRAM 製程開發 DRAM 與 CPU 結合之單晶片處理器，目前送樣中
驗證單純DRAM與邏輯製程的整合可行性
* F25N 為 PSMC 第一代邏輯與DRAM整合的製程
建議: 就留在這個位置

## Slide 27: AIM 實證設計參考 II: 平行運算整合
此以色列客戶使用 PSMC F25N DRAM 製程開發單晶片 AI 運算陣列，記憶體頻寬高達 2TBps，預計 2019/4Q 1st tape out
驗證新的DRAM設計方式如何與大規模的平行運算整合
* F25N 為 PSMC 第一代邏輯與DRAM整合的製程
建議: 就留在這個位置

## Slide 28
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 29
計畫架構 - AIM晶圓製造創新服務平台研發計畫
C. AIM 設計平台
System Hardware Board (EVB)
OS Kernel Driver & Library
Application Programming I/F
D. AIM 載具驗證
Application (ADAS AEB, LKA, DMS, Surveillance…)
A. AIM 製程平台
B. AIM 元件平台
PSMC 25nm DRAM process
1W + 5AL enhancement
Enhanced devices
Memory bit cell & sub-array
Cell Library IP
SRAM IP
DLA IP
DRAM Controller IP
Interface IP
DRAM IP
Peripheral IP
Other IPs
NeuChips
AutoSys
AIM SoC Hardware Design ToolKits
Scalar Unit
2D Processing Unit
AIM SoC
Ultra High Bandwidth
Data Access
1D Processing Unit
Data Mover
Scheduler
AIM SoC Software Design ToolKits
AIM SoC Design ToolKits
AIM DLA Algorithm & Architecture Co-Design
AIM SoC Implementation
AIM SoC Test Vehicle
DSP
ARM

## Slide 30
計畫架構
「AI on Chip研發補助計畫」
AIM晶圓製造創新服務平台研發計畫
B. AIM基礎矽智財開發
(PSMC)
B.1 Standard Cell Library Development
B.2 High Bandwidth DRAM Array & Macro Development
B.5 Interface IP Development
B.3 SRAM Macro and Compiler Development
B.4 Peripheral IP Development
A. AIM製程平台開發 (PSMC)
A.1 BEOL 5-layer Aluminum on DRAM process
A.2 FEOL Process Revision and Enhancement
A.3 Memory Bit Cell and Subarray Development
A.4 New Device Development
C. AIM設計平台開發(PSMC)
C.1 AIM SoC Hardware Design Toolkits (PSMC/ITRI)
C.2 AIM SoC Software Design Toolkits (PSMC/ITRI)
C.5 AIM SoC Chip Design & Implementation (PSMC/ITRI)
C.3 DMS Engine Design (PSMC/ITRI)
C.4 Segmentation Engine Design (PSMC/NTHU)
D. AIM載具驗證
(AutoSys)
D.1 車規電路板平台軟硬體設計 (AutoSys/ITRI)
D.2 汽車安全應用後處理開發 (AutoSys/YunTech/ITRI)
D.3 載具實車驗證與產品系統測試 (AutoSys/ITRI)

## Slide 31
產業技術關聯圖
A. AIM 製程平台開發
> A.1 BEOL 5-layer
Aluminum on
DRAM process
> A.2 FEOL Process
Revision and
Enhancement
> A.3 Memory Bit Cell
and Subarray
Development
> A.4 New Device Development
*> B.1 Standard Cell Library Development
> B.2 High Bandwidth DRAM Array & Macro Development
+ B.5 Interface IP Development
*> B.3 SRAM Macro and Compiler Development
+ B.4 Peripheral IP Development
B. AIM基礎矽智財開發
> C.1 AIM SoC Hardware Design Toolkits
> C.2 AIM SoC Software Design Toolkits
> C.5 AIM SoC Chip Design & Implementation
> C.3 DMS Engine Design
> C. Segmentation Engine Design
C. AIM 設計平台開發
D. AIM 載具驗證
AIM晶圓製造創新服務平台
+ D.1車規電路板
平台軟硬體設計
+ D.2汽車安全應用後處理開發
+ D.3載具實車驗證與產品系統測試
＋：我國已有之產品或技術
＊：我國正發展中之產品或技術(FY105~FY106)
＞：我國尚未發展中產品或技術(FY107~FY108)
產品或技術若與「智慧財產權」有關亦請加註說明
本計畫未投入，但關聯性高
PSMC&AutoSys補充

## Slide 32
力積電 分項計畫負責人 ： 丁振育
分項A：AIM製程平台開發
現職: 力積電DRAM開發整合部技術經理
經歷:
  力晶科技Flash 整合工程部副理
  力晶科技DRAＭ代工整合部技術經理

## Slide 33: 分項A - AIM製程平台開發
平台開發基於 25nm DRAM 前段製程，維持 DRAM 基本性能，同時將邏輯電路及RF運用之需求整合入此一製程平台
A1. 後段製程 BEOL 開發 :
金屬層從三層提高到五層
增厚頂層金屬層供 RF 使用
特殊金屬電容設計
A4. 新元件開發 :
RF IP
OTP IP
A2. 前段製程 FEOL 開發 :
低壓介面用的 Native NMOS
高阻值正溫度係數的 Poly-Si
提升周邊晶體的驅動電流
標準 DRAM
製程
A3. 記憶體位元單元及子陣列 :
SRAM bit Cell
DRAM Subarray

## Slide 34
分項A：AIM製程平台開發之挑戰&解決方式
挑戰 | 解決方式
製程控制及穩定 (due to low DRAM pattern density) | Design rule (DR)及OPC調整與最佳化 爐管製程調整與控制 蝕刻製程調整與控制 化學機械平坦化製程調整與控制 強化模擬軟體運用，縮短研發時間及費用
開發新的五層鋁金屬導線製程 | OPC調整與最佳化 以測試鍵確認design rule及可靠度 與晶片設計者合作最佳化晶片面積及RC延遲
元件驅動能力之提昇 (higher Idsat for higher speed) | 閘極工程調整 (Gate Engineering) 降低接觸電阻 控制淺接面(S/D)雜質濃度
RF PDK | 改善軟/硬體基礎建置 for RF元件量測、模型製作 透過廠商或學術機構咨詢合作加速進度

## Slide 35
A.1&2：製程平台開發 (技術全覽示意圖)
Cell Transistor
A1. BEOL 3M5M
Bit Line
A2. SN Contact
A2. STI
A2. MOS Transistor
A2. Peri. Contact
A2. SN Capacitor
M0 - SN plate
BL Contact
A2. Word Line
A1. MIM
Capacitor
MIM
新增或修改
DRAM Cell/Array 結構
Peripheral 結構

## Slide 36: A.1：BEOL 5-layer Aluminum on DRAM process
  開發兩種Top Metal厚度和相對應製程，以满足AIM 產品不同客製化的應用
  MIM製程開發: 在現有4M和TM 之間生成MIM電容，以滿足邏輯電路的需求和應用
  新增兩層鋁製程(inter-metal)，滿足邏輯電路高密度和高積集化的需求
  微縮現有金屬線寬: 使用次世代機台和開發新製程，以滿足線寬的微縮的需求
本分項要點說明 標準DRAM設計僅需三層金屬層，AIM導入五層設計
Peripheral 結構

## Slide 37
A.2：FEOL Process Revision and Enhancement
Low DRAM
Array Ratio <30%
(Process Enhancement)
Native NMOS
Hi-R Poly-Si
Transistor Driver Current
( Device Enhancement)
本分項要點說明 強化周邊線路電晶體的驅動能力、解決低 DRAM 陣列比例形成的負載效應問題
  Enhance transistor driving capability (Ion):
  調整logic gate profile
  開發新的離子植入條件，以強化元件電流特性
  改善接觸電阻抗，增強元件電流
  Resolve Loading Effect issue due to low DRAM Array Ratio: 對製程會產生不同負載效應，需開發新製程條件，以確保維持原有DRAM結構
  Native NMOS : 離子植入條件確認和光罩設計
  High Resistance Poly-Si : 定義DRAM Cell Bit-line 和周邊logic gate前將high resistance poly-Si區塊上之金層層移除後，接續做DRAM Cell Bit-line和周邊logic gate

## Slide 38
A.3：Memory Bit Cell and Subarray Development
  因應邏輯線路設計中，需要大量各式大小 SRAM Macro。需將 SRAM bit cell 特別設計與佈局連線，以求於不同大小、速度、能耗的需求條件下，達成最佳設計
  因應周邊元件驅動能力之提昇與改善，Sub-Array (SA與SWD)需要調整設計或增加少數光罩做單獨隔離製程調整
  五層鋁製程導入，DRAM sub-array 需重新設計及佈局連線，Design kits (Design rules 微縮， OPC， Auto-Generation) 均需重新開發
本分項要點說明依現有技術 25nm DRAM Memory 發展 SRAM bit cell 及 DRAM sub-array，以作為AIM 製程平台發展基礎
SRAM
bit cell
x32 GDL
ROW ADR10-0
512kb
1024cell/word-line
512cell/bit-line
sub-array unit
DRAM
sub-array

## Slide 39
A.4：新元件開發
需開發之新元件 | 目前狀況 | 預計開發目標 | 圖示
Hi-Resistor of Poly-Si | Hi-Resistor of substrate (N- on AA) only | Poly gate w/o metal film | 
Native NMOS | Not available on DRAM platform | NMOS in Psub (w/o Pwell) | 
Higher Drive current Tr. | No salicide process | Implement salicde on source and drain | 
SRAM IP | General logic gate & standard cell | Compact bit-cell and SRAM macro | 
RF IP | Not available on DRAM platform | Ultra thickness top metal layer | 
OTP IP | Only at FT stage | OTP applied in CP | 

## Slide 40
力積電 分項計畫負責人：賴志韋
分項B：AIM基礎矽智財開發
現職:力積電矽智財處副處長
經歷:
  聯電IPDS IP outsourcing 副理
  智原科技SRAM designer
  智原科技IP service team經理
照片

## Slide 41: 分項 B：AIM基礎矽智財開發
週邊智財： 常用的 I/O 如 UART、SPI、GPIO 等矽智財移植
高頻寬 DRAM 陣列： 高頻寬，低延遲，低耗能 DRAM 核心開發
標準元件庫： 25nm AIM製程支持邏輯電路設計基本元
SRAM陣列： 小面積，高速度，SRAM 設計與編譯器開發
介面智財： 常用的 I/F 如 DDR3/4、PCIe 等矽智財移植
AIM
基礎矽智財
1. 週邊智財
2. 高頻寬 DRAM 陣列
5. 介面智財
3. 標準元件庫
4. SRAM陣列
本分項要點說明 於 AIM 製程平台上，完成晶片設計所需各式基礎元件

## Slide 42
分項 B：AIM基礎矽智財開發之挑戰&解決方式
挑戰 | 解決方式
DRAM製程相較一般邏輯製程 速度較慢 | 開發12 Track高速元件庫，增加面積容量來提升驅動能力，進而提高速度
DRAM製程與邏輯製程迥異，不易共用現有邏輯製程IP | 應以DRAM製程相容性為優先考慮因素，在不影響整體效能下，將既有邏輯 IP 植入
邏輯運算仍需SRAM當即時的buffer，以提升速度 | 需在DRAM製程上開發新的SRAM IP供邏輯運算的即時存取
針對AI運算，高頻寬DRAM陣列結構最佳化 | 依據 AI運算資料需求模式，針對速度、能耗、成本等因素，客製化DRAM陣列架構

## Slide 43
B.1：標準元件庫開發
10 Track (金屬線)
金屬線
元件面積
本分項要點說明 本計畫中標準元件庫設計選擇
Standard Cell Library 是數位設計基本元件，其中包含了如AND閘、OR閘等基本邏輯元件，或是Flip-Flop、Latch等記憶元件
  一般 Standard Cell 高度以可通過之金屬線 (Track) 數目來描述，Standard Cell 高度越高，可容納元件面積越大，轉而提升 Standard Cell 速度
  如右圖所示，分別為 10 Track 和 8 Track Cell 比較圖。由圖可看出 10 Track 元件面積比 8 Track 大，所以 10 Track Cell 速度會比 8 Track Cell 快
  本計畫中，針對 DRAM製程專屬特性， Standard Cell 採 12 Track 設計
8 Track (金屬線)

## Slide 44: B.2：高頻寬 DRAM 陣列結構
傳統DRAM架構中，內部DRAM陣列的接口大多為128位元或最多1024位元。本計畫中，針對AI應用特別開發High Bandwidth (4096位元) DRAM陣列
x32 GDL
ROW ADR10-0
Wide I/O
32GDL x64
512kb
1024cell/word-line
512cell/bit-line
sub-array unit
Minimum
array unit
(比一般 DRAM寬 32 倍)
Internal
Bank
2,048 bits
Internal
Bank
2,048 bits

## Slide 45: B.3：SRAM陣列暨編譯器開發
本分項要點說明針對邏輯線路設計中，各式大小 SRAM 陣列需求，開發 SRAM Compiler， 提供不同之SRAM陣列
SRAM 陣列規格
編譯器
SRAM 陣列實例
YMUX | Word Line (min~max) | IO Width (bit) (min~max) | Memory Density (bit)(min~max)
YMUX=4 | 32 ~ 2,048 (step=8) | 8 ~192 (step=2) | 256bit~384Kbit
YMUX=8 | 64 ~ 4,096 (step=16) | 4 ~ 128 (step=2) | 256bit~512Kbit
YMUX=16 | 128 ~ 8,192 (step=32) | 4 ~ 64 (step=2) | 512bit~512Kbit
YMUX=32 | 256 ~ 16,384 (step=64) | 2 ~ 32 (step=2) | 512bit~512Kbit
2,4,8… 16… 32… 48… 64……… 96... 128….…144……….192 (IO width)
(Word Depth)
16K
⁞
8K
⁞
4K
⁞
2K
1K
512
256
128
64
32
YMUX=32
YMUX=16
YMUX=4
YMUX=8
編譯器支持依據不同字節與位元組合，生成各式SRAM陣列 IP 實例，並提供多端口及多記憶庫選項。如此於SOC設計中，可針對速度、能耗、成本等因素，靈活優化設計

## Slide 46
B.4：週邊智財開發
本分項要點說明週邊智財在本計畫中之目的與施行
因應SOC design，需要相關週邊智財作為晶片與系統間之傳輸橋梁，如I2C、SPI 、 UART等智財。下圖為週邊於系統上連接時之示意圖：

## Slide 47
B.5 ：介面智財開發
系統主晶片
AIM晶片
DRAM
DRAM
PCIe Gen 4
PCIe Gen 1
2500百萬單元/每秒 資料傳輸
PCIe Gen I (2500百萬單元/每秒)
本分項要點說明介面智財於本計畫中之作用
PCIe為向下相容之IP，所以Gen 1跟Gen 1 以上之PCIe可互相相容
為應付更高頻寬需求，需由相對應高速介面智財負責AIM 晶片與系統主晶片間之傳輸。考慮製程相容性，本計畫評估採用DRAM DDR3 (2400百萬單元/每秒) 或 PCIe Gen I (2500百萬單元/每秒) 為介面智財選項

## Slide 48
力積電 分項計畫負責人：葛永年
分項C： AIM設計平台開發
現職:力積電 記憶產品事業群 處長
經歷:
  華鉅科技 Rise Technology Corp. 行銷經理
  聯陽科技 產品經理
  茂矽電子 產品副理

## Slide 49
分項C：AIM設計平台開發之挑戰&解決方式
挑戰 | 解決方式
說明分項C目前所遇到的挑戰與本計畫所提的解決方式

## Slide 50
分項C：AIM設計平台開發
AI系統應用需求
建立模型訓練資料
AI晶片架構分析與性能評估
深度神經網路模型開發訓練
AI晶片功能性設計與驗證
AIM演算法與硬體架構協同優化
深度神經網路模型部署執行
AI晶片電路實體設計
硬體架構參數
軟體模型參數
AIM晶片軟硬協同設計流程
C.1 AIM SoC Hardware Design Toolkits
DNN Training Framework
(Open Source)
本計畫
AIM Arch. Evaluator
AIM Function Verifier
C.2 AIM SoC Software Design Toolkits
Quantization Tool
Code Generation Tool
C.3 Segmentation Engine NN Model & RTL Design
C.4 DMS Engine NN Model & RTL Design
C.5 AIM SoC Chip Design & Implementation
ADAS, Driver
Monitoring System (DMS)
Surveillance Camera,
Smart Robot
建立AIM SoC設計自動化工具，發展AI軟硬協同設計優化流程，實現AIM晶片快速開發

## Slide 51
AIM Function Verifier
C.1：AIM SoC Hardware Design Toolkits
發展AIM 晶片架構設計自動化與全系統軟硬整合驗證軟體平台，快速找出最妥適之AI-Comput-In-DRAM晶片硬體組態
AIM Architecture Evaluator
Performance model
Energy model
Area model
NN parameter, hardware config.
Dataflow,
User preference…
Metrics
NN Algorithm
DRAM Configuration
Data Flow
Chip Area
Performance
Power
Memory BW
User Preference
DRAM Bandwidth vs. Performance
Sensitivity Analysis
MAC Utilization
Optimal Hardware Configurations
Analytical-based AIM晶片架構快速分析與自動化探索技術
C-based AIM晶片高階行為模型設計與軟硬協同驗證技術

## Slide 52
C.2：AIM SoC Software Design Toolkits
發展AIM 晶片軟體使用者開發工具，建立多位元高精確度之模型量化部署技術與軟體工具鏈
Hardware-aware Quantization Re-Training Technology
Multi-level NN Graph Lowering Technology
Hardware-aware Quantization Re-Training Tool

## Slide 53
C.3：DMS Engine NN Model & RTL Design
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
Psum
&
Ofmap
Bias
AIM
DRAM
64 bit
64 bit
AIM
DRAM
Psum
32 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
Psum
8 bit
64 bit
x8
Ifmap seq
Filter
seq
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
Psum
seq
Ifmap
&
Filter
 |  |  |  |  |  |  | PE Block
Filter
8 bit
Bias
32 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
Ifmap
8 bit
x8
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
PE Block
3x7 PE Array
Ifmap spad
(fused)
Filter spad
(fused)
Face Detection
Face Recognition
Driver ID
ROI
NN Model
DMS Engine
Video Frame
ITRI改

## Slide 54: C.4：視訊即時語意分割加速器架構
針對高解析視訊即時語意分割應用，設計硬體加速器架構
善用AIM平台高頻寬特色，針對DRAM存取特性，優化加速器資料流架構，以使加速器達成最高使用效率 (utilization rate)
AIM
DRAM
0
AIM
DRAM
1
AIM
DRAM
2
AIM
DRAM
3
512
512
512
512
512
512
512
512
2048
2048
IFM SRAM
(64+8) Kb
IFM Reg
4 * 18 * 6 * 16-bit
Weight SRAM
18 Kb
Weight Reg
8 * (4 * 3 * 3 * 8-bit)
OFM SRAM
8 Mb
OFM Reg
4 * 16 * 4 * 32-bit
+ 4 * 8 * 2 * 16-bit
4
18
Max Pooling / Relu / Clip
4
16
4
8
4
18
64
8
8
36
4
3
3
16
16
1024
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
3
3
…
MC3 Array
2 * 4 * 16 * (3 * 3 * 4)
= 4,608

## Slide 55: C.4：視訊即時語意分割神經網路架構
以清大HarDNet為基礎，針對高解析視訊即時語意分割應用，訓練所研發之網路並據以調整相關參數，設計高性能類神經網路與低耗能算法
依據HarDNet資料需求模式，利用DRAM存取即有特性，優化權重、特徵值等相關參數於DRAM中排列方式，以充分發揮AIM平台高頻寬特色

## Slide 56
C.5：AIM SoC Chip Design & Implementation
Host Interface (DDR, PCI/e…)
Test Interface
Segmentation
Engine
DMS
Engine
Control fabrics
Controller
(RISC-V)
Peripheral
interface
AIM
DRAM
AIM DRAM Controller
AIM DRAM Controller
Host interface
AIM
DRAM

## Slide 57
力積電 分項計畫負責人姓名
分項D： AIM載具驗證
現職
經歷:
照片
請AutoSys補充

## Slide 58
分項D AIM載具驗證
AIM晶片目標：AI主力運算
  ADAS=>車外高速應用之道路物件Segmentation(包括汽車、機車、行人)與深度(距離)運算，因為車速快，因此需要快速AI運算。由AIM晶片負責
  DMS=>辨識駕駛人
DSP特性：高彈性AI後運算＋影像訊號處理
  ADAS=>負責車種分類(AI)與車輛動態決策
  DMS=>辨識注意力、抽煙、看手機等危險行為
  ARM+NEON：系統運算、輔助運算
DSP
ARM
AIM：AI主力運算
DSP：AI後運算+影像處理
ARM+NEON：輔助運算

## Slide 59
分項D：AIM載具驗證之挑戰&解決方式
挑戰 | 解決方式
在現有市售SoC(NXP S32V2)平台整合AIM晶片 | 改變原有記憶體位置對應(Memory Map)表 修改DDR DRAM匯流排使得2顆AIM晶片能共存並同時使用 協同設計AIM對應DDR控制器傳輸與功能控制軟體協定與之對應之硬體電路 NXP原廠支援下之Linux Kernel修改
適合車用SoC之低功耗及低成本AI邊緣運算 | 浮點運算->定點運算 低運算量演算法 高效率軟體實現（DSP＋NEON）
AIM基礎電路系統之實車測試 | 依AEB與LKA需求之車身動態決策 實車不同重量、車速…等控制之策略 影像與毫米波雷達融合技術

## Slide 60
D.1：車規電路板平台軟硬體設計 (AutoSys/ITRI)
AutoSys補充文字說明技術亮點、突破

## Slide 61
D.2：汽車安全應用後處理開發 (AutoSys/YunTech)
支援AI邊緣運算平台
超低運算量演算法
Float point => 1 Bit
APEX DSP:平行化實作
NN架構重新設計
已掌握相關技術
AutoSys補充文字說明技術亮點、突破
關鍵技術與突破點
快10.6倍

## Slide 62
D.3：載具實車驗證與產品系統測試 (AutoSys/ITRI)
影像攝影機FoV-H 55度
紅外線影像攝影機FoV-H 120度
77Ghz遠距窄角mmWR
24/77Ghz近距廣角mmWR
影像與毫米波雷達融合技術
AEB與LKA車輛動態決策
實車在不同載重、不同車速、不同天候、抓地力下之車身動態控制系統
控制系統之自我撿測技術

## Slide 63: 時程規劃
 | 2021 |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  | 
Shuttle 晶圓時程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A. AIM 製程平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B. AIM 元件平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C. AIM 設計平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D. AIM 載具驗證 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PSMC
1st Shuttle for A1, A2, A4
PSMC
A.3 Memory Bit Cell and Subarry Development
PSMC
2nd Shuttle for A3; B1, B2, B3, B4, B5; C5 (Surveillance SOC)
Syntronix
B1. Cell Library
PSMC
B6. Design Integration Flow Development
ITRI
C3. DMS Engine (ITRI DIP) Design
ITRI
C1. AIM SoC Hardware Design Toolkits
Max RAM
B2. HBW DRAM Mat & Macro
AP Memory
B3. SRAM Macro & Compiler
3rd Party IP
B4. Peripheral IP, B5. Interface IP
ITRI
C2. AIM SoC Software Design Kit
ITRI
DMS NN Model Design
NTHU
ADAS NN Model Design
AutoSys / Yuntech
D1.車規電路板平台軟硬體設計
AutoSys / ITRI
ITRI
C5. DMS Chip Development
PSMC
Foundry Service Pack Compilation
PSMC
A1. FEOL; A2. BEOL; A4 New Device & A5. Process Integration Development
Neuchips
C4. Segmentation Engine (Neuchips VNNA) Design
ITRI
C5. ADAS Chip Development
DMS Engine & Chip
SegmentationEngine & Chip
DMS NN Model
ADAS NN Model
PSMC
3rd Shuttle for C5 (Surveillance 2ndCut & ADAS SOC)
PSMC
3.5th Shuttle for C5 (ADAS 2ndCut SOC)
D2.汽車安全應用後處理開發
AutoSys / ITRI
D3.載具實車驗證與產品系統測試

## Slide 64
專利布局重點
AIM 設計平台
AIM 載具驗證
AIM 製程平台
AIM 元件平台
System Hardware Board (EVB)
OS Kernel Driver & Library
Application Programming I/F
Application (ADAS AEB, LKA, DMS, Surveillance…)
25nm DRAM process
1W + 5AL enhancement
Enhanced devices
Memory bit cell & subarray
Cell Library IP
SRAM IP
DRAM Controller
Interface IP
DRAM IP
Peripheral IP
AIM SoC Hardware Design ToolKits
AIM SoC Software Design ToolKits
AIM SoC Design ToolKits
AIM DLA Algorithm & Architecture Co-Design
AIM SoC Implementation
AIM SoC Test Vehicle
製程專利佈局重點
  元件效能提升、元件阻抗降低、元件耗能降低
  金屬層增加、金屬層優化
元件專利佈局重點
  記憶體單元、記憶體組態
設計專利佈局重點
  記憶體存取線路、記憶體存取模式
  人工智慧加速架構
  人工智慧資料流模式
  人工智慧模型設計分析
  人工智慧架構設計輔助
以存內 AI 計算 (AI in Memory) 為研發重點，藉由製程、元件、架構整合，充分提升AI 運算引擎的記憶體存取效率，以達成高效運算，優化各式應用場景。

## Slide 65: 技術開發亮點
DRAM與Logic
製程整合
Computing-in-
Memory
AI 加速器
平價化 ADAS
的實現
優化 DRAM 製程中的邏輯線路，整合記憶體陣列與運算單元於單一晶片中
優化存內運算架構，以專屬超寬記憶體陣列組態及最佳資料存取模式，充分提升 AI 加速器運算效率
優化 ADAS 任務分割，以平價 SoC，搭配 AIM AI 加速器，完成高價 ADAS AI SoC 等效功能
  以 AIM晶圓製造服務平台，開發 ADAS AI 加速器加速器：
  高頻寬 DRAM 設計，提供2Tb/sec 資料流量，約當美金200元 HBM 的頻寬
  消耗能量小於同效能競爭者的 1/10
  單晶片生產成本低於 US$10，小於同效能競爭者之 1/10
  高效能 CNN 加速器，實現高畫素 (Full HD)，高幀數(60 fps)， 實時 (real time) 的視訊分析能力，提供 ADAS 系統的類神經網路運算能力
確認放哪個位置

## Slide 66
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 67
量化效益
成果項目 | 第1年度 | 第2年度 | 合 計
申請專利數 | 5 | 10 | 
合作研究件數 | 3 | 3 | 
合作研究金額 | NT$2M | NT$2M | 
技術交流研討會 | 1 | 1 | 
新產品開發種類 | 1 | 1 | 
新產品開發產值金額 | NA | US$50M | 
衍生投資金額 |  |  | 
新增就業機會 |  |  | 
其他(請說明內容) |  |  | 
需要含AutoSys

## Slide 68: 產業外溢效益 – 力積電
直接相關
IC Design
AI 相關的 IC產值預估為 >US$65B @ 2025
AIM 可應用於其中的 ASIC/Accelerator, TAM 預估為 >US$30B
間接帶動
AI 應用
AI 應用市場產值預估為 > US$36B @2025
AIM 主要應用於Video/ Big Data 相關產業, TAM 預估為 $25B
國內外溢效益
上下游廠商
Alpha 調整

## Slide 69: 產業外溢效益 – 力積電
AIM
系統開發
AIM
IC 設計
AIM
矽智財元件
AIM
製程平台
AI
Big Data
ADAS/自駕車
影像監控
無人機/工控
醫療影像
基因排序
Database 搜尋
加密貨幣
科學應用
系統
IC
晶圓代工
IC 設技公司
設計服務
IP 供應商
Turnkey
Module
Server
Edge Device
帶動相關產業
帶動相關產業

## Slide 70: 產業外溢效益 – 力積電
以AIM技術平台提升既有設備效益
提供關鍵矽智財設計服務，提升晶圓代工價值
衍生產品產值
充分使用 PSMC 12”廠設備產能
降低產業供需景氣循環衝擊
預估10,000 晶圓/月
提供關鍵IP與工具箱協助客戶設計產品
AIM 產品價格遠大於純DRAM
晶圓價格提昇 US$1,000/wafer  US$100M/year
AIM 晶片產值加設每晶圓為 US$5,000
US$5,000 x 10,0000 = US$500M/year
應用與系統產值價值更高

## Slide 71
產業外溢效益 – AutoSys
系統電路採用台灣電子零件
DDR DRAM (南亞科、力晶、華邦)
Flash Memory (旺宏)
電源相關晶片 (致新、力錡、茂達)
感應器模組採用台灣產品
影像攝像頭/紅外線攝像頭 (輝創、創科)
毫米波雷達模組 (明泰、啟碁)
台灣PCBA電路板與製造
車規多層PCB電路板設計與量產技術 (華通、泰山電子)
DDR DRAM高速電路佈局經驗
車規16949製造
培養台灣自駕車子系統設計與製造能量
Alpha 轉換格式

## Slide 72
AI on Chip 產業鏈
垂直領域應用與矽智財共享
影像技術應用業者
IP 供應商、設計服務
ADAS
Face Recognition
AOI Smart Door Lock Autonomous Driving Smart Factory
提供 AIM 晶圓代工製造服務，關鍵元件與 IP設計服務
AutoSys
e.g. NeuChips, Syntronix, APmemory, MaxRAM, …etc.
IC 設計業者, 系統整合業者
e.g. Mediatek, Ambarela, Wistron, …etc.

## Slide 73
本計畫與 AI on Chip 計畫鏈結
C. AIM設計平台開發
A. AIM製程平台開發
B. AIM基礎矽智財開發
D. AIM載具驗證
新興運算AI晶片
AI 晶片異質混模
整合平台
AI 加速器架構分析
AI晶片軟體編譯器
AI on Chip終端智慧發展計畫
本計畫
AI晶片設計驗證
AI晶片效能優化校調
半通用晶片
AI 系統整合設計
軟體平台

## Slide 74
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
聯合申請單位之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 75
經費需求
單位：千元 |  |  |  | 
會計科目 | 補助款 | 自籌款 | 合計 | %
1.創新或研究發展人員之人事費 |  |  |  | 
（1）研發／專案人員 | 49,789 | 49,789 | 99,578 | 25.1%
（2）國際研發人員 | 0 | 0 | 0 | 0.0%
（3）顧問、專家費 | 2,550 | 2,550 | 5,100 | 1.3%
2.消耗性器材及原材料費 | 46,641 | 46,641 | 93,282 | 23.5%
3.創新或研究發展設備使用費 | 43,439 | 43,439 | 86,878 | 21.9%
4.創新或研究發展設備維護費 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 1.0%
5.技術引進、委託研究或驗證費 |  |  |  | 
（1）技術引進 | 39,500 | 45,500 | 85,000 | 21.4%
（2）委託研究費 | 7,500 | 7,500 | 15,000 | 3.8%
（3）委託研究-計畫管理 | 0 | 0 | 0 | 0.0%
（4）驗證費 | 1,125 | 1,375 | 2,500 | 0.6%
6.國內差旅費 | 1,450 | 1,450 | 2,900 | 0.7%
7.專利申請費 | 1,250 | 1,250 | 2,500 | 0.6%
開發總經費 | 195,244 | 201,494 | 396,738 | 
百分比 | 49.2% | 50.8% | 100% | 

## Slide 76: 投入資源分析
調整及驗證 DRAM 與邏輯製程整合的人力與物力
人力投入：包括一般研發與製程研發的工程人員
物力投入：包括光罩，晶圓製造設備及封測等
此項使用力積電非常多的設備及製程，且工序極為複雜。為求簡化成本計算，避免繁複的機台使用成本與工時記錄，建議以力積電標準晶圓製造成本為基礎，乘以使用片數
預計投入約 800 人-月的工程人力，超過NT 1億資材費用
開發 AIM 平台所需的IP
本計畫編列較多委外及技轉的經費，主要是因為力積電為 Foundry 代工廠，在建構 AIM 平台時，需與合作廠商一起開發新的 IP，方能提供客戶足夠的支援
動用力晶集團的資源，共同投入 AIM 計畫
實證以 AIM 為平台開發 Al ASIC 及應用系統
在推廣 AIM 平台時，同時投人具市場性的 AI ASIC 開發，一方面驗證製程的完整性，一方面實證 Computing-in-Memory 的效能
此項需委託協力單位進行細部 IC 設計及應用系統的開發
委由工研院及先進車共同執行本計畫

## Slide 77: 風險評估與因應
風險1：DRAM 製程之邏輯元件效能限制
AIM 架構資料流速的優勢足可抵消邏輯元件速度的不足
風險2：加速器與應用系統的整合問題
先使用主控晶片既有介面，如 DRAM 介面。長期而言，需協同主晶片公司共同定義更有效率的介面
提昇 AlIM 平台電晶體元件的驅動能力，可提昇邏輯電路的運算速度
風險3：SoC原廠設計支援修改電路
SoC原廠在DDR匯流排設計均搭配參考電路圖，AIM整合入系統需遷就原廠設計，並取得原廠大力支援。
同時修改SoC參考DDR電路圖、Memory Mapping圖。並結合AIM DDR介面同時修改Linux Kernel底層。工程大、並需跨領域設計。

## Slide 78
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 79: 計畫組織及分工
AIM
系統開發
AIM
IC 設計
AIM
矽智財元件
AIM
製程平台
力積電
力積電
MaxRAM: DRAM IP
智成: MCU IP
愛普: SRAM IP
創鑫: CNN Engine
ITRI: DIP Engine+SW
ITRI: IC 設計開發
清大: AI Study
先進車
ITRI: ADAS 驗證
ITRI: 系統整合
雲科大: 自駕車
力積電
力積電
Foundry Service for AIM IC design house
智慧記憶
DIP/VNNA IC sales
AIM design service
先進車
ADAS solution sales
主機板代工銷售
主導
技術引進
委外研究
直接相關銷售
力積電、愛普、智成、創鑫
IP & NRE

## Slide 80: 計畫分工與分項經費
單位：新台幣千元
提報單位 | 分工 | 總計畫經費 | 分項經費 | 說明
力積電 | 主導廠商 | 326,738 |  | 
工研院 | 委外 |  | 10,000 | 主 IC線路設計及軟體支援
清華大學 | 委外 |  | 1,000 | AI model的研究
工研院 | 技轉 |  | 10,000 | DIP IC 技轉
創鑫智慧 | 技轉 |  | 15,000 | CNN engine IP 開發技轉
Maxram | 技轉 |  | 25,000 | 高頻寬DRAM設計 IP
智成科技 | 技轉 |  | 15,000 | 邏輯整合 IP
愛普科技 | 技轉 |  | 8,000 | SRAM IP
先進車 | 共同主導 | 70,000 |  | 
工研院 | 委外 |  | 3,000 | ADAS 開發板設計
雲林科技大學 | 委外 |  | 1,000 | 自駕車研究
工研院 | 技轉 |  | 12,000 | ADAS 系統 IP
總額 |  | 396,738 |  | 
Alpha 調整

## Slide 81
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 82: 總結
力積電為台灣前三大晶圓代工廠商，同時響應政府AI產業化政策，積極參與AI on Chip聯盟，擴大我國晶圓代工產業生態系的全球競爭力
AIM 技術平台解決了AI 運算的記憶體存取瓶頸與能量消耗，整合DRAM與邏輯製成於一體，具有國際領先地位, 足以帶動AI 相關 IC設計及應用的發展
經由 AI影像的影像辨識能力，可以帶動 ADAS、自駕車、安全監控等產業的發展, 使我國能跟得上世界級的 AI 開發腳步，以 AIM為基礎的系統具有即時性及高效能的特性，可使我國不致於完全受限於國外大廠的制約，提升整體的競爭力
AI的發展以美中兩國最為快速，各大企業及國家資源皆大力注入 AI的軟硬體及應用開發，台灣在此強力競爭之下，展現出台灣在半導體及系統硬體設計上的優勢地位; 在半導體的發展上，tsmc以不斷優化的先進製程保持國際競爭優勢，力積電則利用 AIM的整合製程方式提供最高 CP值的設計方案，同樣能讓台灣在半導體上保持持續領先的地位
Alpha 調整

## Slide 83
謝 謝 聆 聽

## Slide 84
附 件

## Slide 85
分項D - AIM載具驗證
AIM
特性：高AI運算量
GPGPU
(OpenCL)
多核心CPU
ADAS(車外)
Drive Monitoring System(車內)
展示系統示意圖
S32V2車規級SoC設計汽車應用板
DSP特性：分類細(AI架構可以複雜)＋影像訊號處理
AIM晶片目標：
  ADAS=>車外高速應用之道路物件Segmentation(包括汽車、機車、行人)與深度(距離)運算，因為車速快，因此需要快速AI運算。由AIM晶片負責
  DMS=>辨識駕駛人
SoC DSP (Apex DSP)：
  ADAS=>負責車種分類(AI)與車輛動態決策
  DMS=>辨識注意力、抽煙、看手機等危險行為

## Slide 86
D.2 -汽車安全應用後處理開發 (AutoSys/ITRI)
在 AIM 平台的基礎上, 以 ASIC 結合AIM 的AI accelerator的方式, 提升辨識的效率及準確度
將原本在 nVidia 平台上開發的運算法 (下圖) 移植到 AIM平台上
Alpha 自 AutoSys 的videl 剪貼