## Slide 1
AI on Chip研發補助計畫
計畫名稱：AI-Compute-In-DRAM (AIM) 晶圓製造創新服務平台研發計畫
力晶積成電子製造股份有限公司
Oct. 2019

## Slide 2
計畫摘要說明
  AI-Compute-In-DRAM(AIM)晶圓製造創新服務平台研發計畫
  計畫期間：108.12.01~110.11.30 (2年)
  力晶積成電子製造股份有限公司
  先進車系統股份有限公司
  具世界領先之記憶體內運算 (In-Memory Computing)晶圓製造創新服務平台
  突破人工智慧運算瓶頸，以同效競爭者1/10成本與能耗，提供2Tbps高頻寬資料流量
  降低裝置成本，提昇系統性能，提高應用普及率
  晶圓製造創新服務平台導入量產，預期可創造新產值約每年新台幣200億以上
AI on Chip
研發補助計畫
申請廠商
計畫亮點
預期效益

## Slide 3
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 4
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 5
1994
2006
2008
2010
2013
2015
2003
力晶半導體成立
新竹科學園區
DRAM technology transferred from
12” Fab P3 量產
Powerchip & Elpida JV
收購 Elpida & Rexchip
DRAM technology transferred from
8” Fab 8A spun off as
與 Renesas, Sharp 合資成立 RSP
與合肥市政府合資成立晶合
Nexchip Semiconductor Co.
1996
Fab 8A
開始營運
取代 Elpida 成為DRAM partner
2017
Nexchip N1
晶合開始營運
2019
力積電成為營運主體
由力晶科技控股
2018
鉅晶改名力晶積成電子製造(股)公司 (簡稱力積電或 PSMC) .
改名
公司概況及研發實績
  成立時間：
    力晶半導體：民國 83 年
    力晶科技：民國 99 年
    力積電：民國 108 年
  資本額：280 億
  員工人數：5,000人
  過去5年研發投入
    MRAM
    28nm NAND flash
    48nm NOR flash
    80/55/40 High Voltage Logic

## Slide 6
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Foundry | 423.4929 | 619.1193 | 1044.7151 | 1167.9006 | 1268 | 1275 | 1498 | 1633
Commodity DRAM | 892.4274 | 292.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
營收
No.5
2018 排名
($ Million)
Source: IC Insight, Company Data
No.6
公司概況及研發實績
補文字說明

## Slide 7
公司概況及研發實績
晶圓廠 | P1/2 (300mm) | P3 (300mm)
產能 | 70Kw/m | 30Kw/m
產品線 | 製程技術 | 製程技術
LCD Driver | 0.13um, 0.11um, 90nm, 55nm, 40nm | 
CMOS Image Sensor | 110nm, 90nm | 
Power Management | 0.18um | 
Embedded Flash | 0.14um, 90nm, 55nm | 
DRAM | 63nm, 38nm, 25nm | 38nm, 25nm
NOR Flash | 90nm, 48nm | 
NAND Flash | 50nm, 40nm, 28nm | 
P1/2 Fab
P3 Fab

## Slide 8
PSMC
補研發實績、獲獎紀錄(照片)

## Slide 9
公司概況及研發實績
先進車系統股份有限公司
  創辦人：蘇慶龍 博士 (兩岸專家車聯網技術委員會委員)
  共同創辦人：許長豐 (台灣半導體產業協會TSIA IC設計委員會汽車工作小組召集人)
  成立時間：民國107年3月
  登記資本額：1億元 (母公司 AutoSys Co., Ltd 資本額: 10M USD)
  員工人數：30人
  產品與技術：由ADAS到Autonomous Driving 系統、演算法、 AI等技術與產品領先廠商
  重要獲獎：
    2019年第二屆台灣車客松競賽冠軍(裕隆/華創/納智捷)
    2018年第一屆台灣車客松競賽冠軍(裕隆/華創/納智捷)
    2018年教育部第13屆數位訊號處理創思設計競賽瑞薩(Renesas)數位訊號處理器應用組第一名
    2017年教育部全國技專院校實務專題競賽資工通訊群第一名
    2016年旺宏金矽獎評審團銅獎/新手獎/最佳指導教授獎
    2016年教育部全國技專院校實務專題競賽電機群第一名
    2015年VLSI/CAD Symposium 最佳論文獎（3D AVM）
    2015年全國大學校院智慧電子系統(IE)設計競賽英特爾(Intel)特別獎 特優
    2014年德州儀器(TI) 台灣DSP競賽創思應用實現組第一名
    2013年國家發明獎
AutoSys
補研發實績、獲獎紀錄(照片)

## Slide 10
AutoSys
補研發實績、獲獎紀錄(照片)

## Slide 11
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
聯合申請單位之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 12
計畫主持人研發資歷說明
計畫主持人：陳冠州 產品技術副總經理 記憶產品事業群
學經歷：
  國立台灣大學電機工程系所畢
  華邦電子 DRAM 產品行銷企劃
  力積電子總經理
  力晶科技產品技術副總經理
  力晶積成電子記憶產品事業群 AIM 專案副總經理
成就：
  工研院迷你電腦計畫共同主持人，系統架構與作業系統研發
  工研院中文資訊檢索系統開發
  華邦電子 3D 繪圖晶片規劃開發
PSMC
補充研發資歷、成就

## Slide 13
協同計畫主持人研發資歷說明
協同計畫主持人：許長豐
AutoSys Co., Ltd.暨先進車系統股份有限公司 總經理
學經歷：
  國立交通大學電子研究所碩士
  欣相光電業務處協理
  東琳精密營業中心副總經理
  麥瑟半導體副總經理
  立衛科技執行副總經理
  鈺創科技董事長特助
相關計畫成果：
  推動台灣半導體與系統廠商間垂直合作，擔任TSIA IC設計委員會汽車工作小組召集人
  與台灣電電公會(TEEMA)共同推動成立台灣汽車V Team聯盟，台積電、聯發科、鈺創、瑞昱、凌陽、華創、台達電、建大、光寶、華碩、趨勢科技等公司均為V Team成員，獲政府高層全力支持，與台灣車廠、大陸車廠及美國福特汽車等公司積極合作中
AutoSys
補充研發資歷、成就

## Slide 14
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 15
需求與應用分析 – 全球人工智慧晶片市場2018-2025
於2025年，具有人工智慧的邊緣端晶片市場規模將達到五百億美元
人工智慧晶片市場的複合年均增長率將是其它半導體總和的五倍(McKinsey)
(Source: Tractica)
$-
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
$70,000
$80,000
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
($ Millions)
CPU
GPU
FPGA
ASIC
SoC Accelerator
Domain Specific Accelerator (DSA)

## Slide 16
需求與應用分析 – 人工智慧應用複雜度呈現爆炸性成長
由早期的 AlexNet 到最近的 AlphaGo Zero，DNN所需計算量成長30萬倍
.00001
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
.0001
.001
.01
.1
1
10
100
1.000
10.000
Petaflop/s-day (Training)
Source: OpenAI
AlexNet
GoogleNet
Seq2Seq
ResNets
DeepSpeech2
Xception
AlphaZero
AlphaGo Zero
TI7Dota 1v1
Neural Machine Translation
Neural Architecture Search
VGG
Visualizing and Understanding Conv Nets
Dropout
DQN

## Slide 17
需求與應用分析 – 資料存取瓶頸(傳統架構的挑戰)
AI Deep Learning 所使用的神經網路運算 (CNN) 需要高速的計算與大量資料的來回存取, 耗費大量能量與時間
傳統馮諾伊曼 (Von Neumann) 架構中，由於採中央處理器與記憶體分立原則，造成大量時間花費在兩者之間移動資料，而非處理資料，成為深度學習運算之主要瓶頸
Source: S. Mitra of Stanford
8%
92%
Neural Programmer
(LSTM for audio)
20%
80%
ResNet-152
(CNN for video)
15%
85%
Alex Net
(CNN )
Compute
Memory

## Slide 18
需求與應用分析 –
AIM 整合計算與資料存取於一體
DRAM
DSA*
CPU
Input
Output
AIM 應用之一 : Single DSA in DRAM
存取頻寬 > 2,000 Gb/s
DRAM
CPU
Input
Output
傳統 Von Neumann
Architecture
存取頻寬 <100 Gb/s
瓶頸
100Gb/s
2000Gb/s
DRAM
CPU
Input
Output
AIM 應用之二: Many DSAs in DRAM
存取頻寬> 10,000 Gb/s
10000Gb/s
單核高速存取
多核平行存取
* DSA: Domain Specific Accelerator
本計畫突破點:
整合邏輯與DRAM於一體
突破記憶體存取的疆界
補充AutoSys在計畫的突破點

## Slide 19
國內外競爭分析 - Google TPUv2採用HBM企圖降低馮諾伊曼瓶頸
採用異質性封裝的 HBM (High-bandwidth Memory) 連接DRAM與CPU
HBM頻寬約為300GB/s ，但單價約為美金二百元
然而TPUv2還是會因記憶體瓶頸而無法充分發揮執行效率
HBM
8GB
HBM
8GB
Core
Scalar/Vector Unit
MXU
128x128
Core
Scalar/Vector Unit
MXU
128x128
300GB/s
300GB/s
Source: “Machine Learning for Systems and Systems for Machine Learning”, Jeff Dean, NIPS 2017

## Slide 20
國內外競爭分析 -
AIM vs 各式人工智慧晶片記憶體架構
AIM HBW DRAM
(GB)
Chip
PE
PE
SRAM
MAC
DNN Processor
PE
異質性封裝
價格昂貴 Ex: Google TPU2
用SRAM取代DRAM
面積大、成本高 Ex: Graphcore IPU
PSMC AIM DLA
SRAM Cache
GDDR5
Chip
PCB Board
PE
PE
SRAM
MAC
DNN Processor
PE
大量使用 Cache
頻寬狹窄 Ex: nVidia GPU
SRAM Cache
HBM
Chip
Interposer
PE
PE
SRAM
MAC
DNN Processor
PE
SRAM Cache
(MB)
Chip
PE
PE
SRAM
MAC
DNN Processor
PE
性能
省電
成本
不計成本的做法
使用蠻力的做法
窮其所能的做法
聰明省力的做法

## Slide 21: 國內外競爭分析 - AIM vs 車載應用人工智慧晶片記憶體架構
Product | VNNA | nVidia Tesla V100 | nVidia Titan X
Frame Rate | 60 Frames / s | 80 Frames / s | 34 Frames / s
Memory type | Embedded DRAM | HBM2 | GDDR5
Memory bus width | 4096 Bit | 4096 Bit | 384 Bit
Memory bandwidth | 256GB / s | 897.0 GB / s | 336.5 GB / s
Power | < 5W | 300W | 250W
Price | < USD$50 | > USD$5,000 | > USD$1,000
Form Factor | BGA (~200mm2) | PCIe (111mmX266mm) | PCIe (110mmX265mm)
VNNA
標題確認
21

## Slide 22
國內外競爭分析 -
AIM vs 各式人工智慧晶片記憶體架構
人工智慧晶片 | 記憶體方案 | 價格 | 頻寬 | 耗能
PSMC AIM Chip | AIM DRAM | US$10/GB | > 2Tbps | 1pj/b
nVidia GPU | GDDR5 | US$7.5/GB | 0.25Tbps | 14pj/b
Google TPU2 | HBM2 | US$25/GB | 2.4Tbps | 4pj/b
AIM 提供在運算速度(頻寬)與耗能組合下, 最高C/P值的設計
  相近頻寬下, 最低耗能與最低成本
  相近成本下, 最高速度與最低耗能
  相近耗能下, 最高速度與最低成本

## Slide 23: AIM 設計參考 I: Single CPU 整合
本客戶使用 PSMC F25N DRAM 製程開發 DRAM 與 CPU 結合之單晶片處理器，目前送樣中。
* F25N 為 PSMC 第一代邏輯與DRAM整合的製程
本頁slide要放哪個位置?

## Slide 24: AIM 設計參考 II: 平行運算整合
本客戶使用 PSMC F25N DRAM 製程開發單晶片 AI 運算陣列，記憶體頻寬高達 2TBps, 2019/4Q tape out.
* F25N 為 PSMC 第一代邏輯與DRAM整合的製程
本頁slide要放哪個位置?

## Slide 25
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 26
計畫架構 - AIM晶圓製造創新服務平台研發計畫
C. AIM 設計平台
System Hardware Board (EVB)
OS Kernel Driver & Library
Application Programming I/F
D. AIM 載具驗證
Application (ADAS AEB, LKA, DMS, Surveillance…)
A. AIM 製程平台
B. AIM 元件平台
PSMC 25nm DRAM process
1W + 5AL enhancement
Enhanced Devices
RF RLC Devices
Cell Library IP
SRAM IP
DLA IP
DRAM Controller IP
Interface IP
DRAM IP
Peripheral IP
Other IPs
NeuChips
AutoSys
AIM DLA SoC Design ToolKits
Scalar Unit
2D Processing Unit
AIM SoC
Ultra High Bandwidth
Data Access
1D Processing Unit
Data Mover
Scheduler
AIM DLA Software Developer’s Kit
AIM SoC Development Tools
AIM DLA SoC Implementation
AIM SoC Algorithm & Architecture Co-Design
AIM SoC Test Vehicle

## Slide 27
計畫架構
「AI on Chip研發補助計畫」
AIM晶圓製造創新服務平台研發計畫
B. AIM基礎矽智財開發
(PSMC)
B.1 Standard Cell Library Development
B.2 High Bandwidth DRAM Array & Macro Development
B.5 Interface IP Development
B.3 SRAM Macro and Compiler Development
B.4 Peripheral IP Development
A. AIM製程平台開發 (PSMC)
A.1 BEOL 5-layer Aluminum on DRAM process
A.2 FEOL Process Revision and Enhancement
A.3 Memory Bit Cell and Subarray Development
A.4 New Device Development
C. AIM設計平台開發(PSMC)
C.1 AIM SoC Hardware Design Toolkits (PSMC/ITRI)
C.2 AIM SoC Software Design Toolkits (PSMC/ITRI)
C.5 AIM SoC Chip Design & Implementation (PSMC/ITRI)
C.3 Segmentation Engine Design (PSMC/NTHU)
C.4 DMS Engine Design (PSMC/ITRI)
D. AIM載具驗證
(AutoSys)
D.1 車規電路板平台軟硬體設計 (AutoSys/ITRI)
D.2 汽車安全應用後處理開發 (AutoSys/YunTech/ITRI)
D.3 載具實車驗證與產品系統測試 (AutoSys/ITRI)

## Slide 28
產業技術關聯圖
A. AIM 製程平台開發
* A.1 BEOL 5-layer
Aluminum on
DRAM process
* A.2 FEOL Process
Revision and
Enhancement
* A.3 Memory Bit Cell
and Subarray
Development
- A.6 Product Development Kit
* A.4 New Device Development
* A.5 Process Integration Development
* B.1 Standard Cell Library Development
* B.2 High Bandwidth DRAM Array & Macro Development
+ B.5 Interface IP Development
* B.3 SRAM Macro and Compiler Development
+ B.4 Peripheral IP Development
B. AIM基礎矽智財開發
* C.1 DLA Architecture Design Tool
* C.2 DLA IP Architecture Design
+ C.5 DLA Chip Development
* C.3 NN Software Developer's Kit
* C.4 NN Model/Algorithm Design
C. AIM 設計平台開發
D. AIM 載具驗證
AIM晶圓製造創新服務平台
+ D.1車規電路板
平台軟硬體設計
+ D.2汽車安全應用後處理開發
+ D.3載具實車驗證與產品系統測試
＋：我國已有之產品或技術
＊：我國正發展中之產品或技術(FY103~FY104)
＞：我國尚未發展中產品或技術(FY105~FY106)
產品或技術若與「智慧財產權」有關亦請加註說明
本計畫未投入，但關聯性高
PSMC&AutoSys補充

## Slide 29
力積電 分項計畫負責人 ： 丁振育
分項A：AIM製程平台開發
現職: 力積電DRAM開發整合部技術經理
經歷:
  力晶科技Flash 整合工程部副理
  力晶科技DRAＭ代工整合部技術經理

## Slide 30: 分項A：AIM製程平台開發
平台開發基礎於F25 DRAM前段製程，維持DRAM的基本性能, 同時必需將邏輯電路設計及RF運用之需求整合入此一製程平台
前段製程改變 FEOL :
低壓介面用的 Native NMOS
高阻值正溫度係數的 Poly-Si
提升周邊晶體的 drive 電流
增加元件:
SRAM bit Cell
OTP IP
RF PDK
後段製程改變 BEOL :
金屬層從三層提高到五層
增厚頂層金屬層 for RF 使用
特殊金屬電容設計
AIM: 整合邏輯與DRAM製程
標準 DRAM
製程
提供一張可代表A分項的全貌圖，並標出各子項工作在圖中的位置

## Slide 31
分項A：AIM製程平台開發 (技術全覽示意圖)
Cell Transistor
(Keep)
BEOL 3M5M
(Modify)
Bit Line
(Keep)
SN Contact
(Modify)
STI
(Modify)
MOS Tran.
(New or Modify)
Peri. Contact
(Modify)
SN Capacitor
(Modify)
M0 - SN plate
(Keep)
～Periphery～
～Cell， Array～
BL Contact
(Keep)
Word Line
(Modify)
MIM Capacitor
(New)
MIM
New or modify
Keep
此張圖只有包含A1&A2

## Slide 32
分項A：AIM製程平台開發之挑戰&解決方式
挑戰 | 解決方式
製程控制及穩定 (due to low DRAM pattern density) | Design rule (DR)及OPC調整與最佳化。 爐管製程調整與控制。 蝕刻製程調整與控制。 化學機械平坦化製程調整與控制。 強化模擬軟體運用，縮短研發時間及費用。
開發新的五層鋁金屬導線製程 | OPC調整與最佳化。 以測試鍵確認design rule及可靠度。 與Designer合作最佳化晶片面積及RC延遲。
元件驅動能力之提昇 (higher Idsat and higher speed) | 閘極工程調整 (Gate Engineering) 降低接觸電阻 控制淺接面(S/D)雜質濃度
RF PDK | 改善軟/硬體基礎建置 for RF元件量測、模型製作。 透過廠商或學術機構咨詢合作加速進度。

## Slide 33
A.1：BEOL 5-layer Aluminum on DRAM process
  開發兩種Top Metal厚度和相對應製程, 以满足AIM 產品不同客製化的應用。
  MIM製程開發: 在現有4M和TM 之間生成MIM電容，以滿足邏輯電路的需求和應用。
  新增兩層鋁製程(inter-metal)，滿足邏輯電路高密度和高積集化的需求。
  微縮現有金屬線寬: 使用次世代機台和開發新製程，以滿足線寬的微縮的需求。
  開發和導入OTP IP，以解決五層鋁製程在使用Laser fuse技術洐生的問題。
增加本分項要點說明

## Slide 34
A.2：FEOL Process Revision and Enhancement
Native
NMOS
(新開發)
High resistance
Poly-Si
(新開發)
Transistors Driver Current
( Device Enhancement)
Low DRAM
Cell Density
(Process Enhancement)
本分項要點說明 AIM新元件需求設計, 強化周邊電晶體驅動電動和優化低密度25nm DRAM FEOL process.
  Native NMOS : 離子植入條件確認和光罩設計.
  High Resistance Poly-Si : 定義DRAM Cell Bit-line 和周邊logic gate前將high resistance poly-Si區塊上之金層層移除後，接續做DRAM Cell Bit-line和周邊logic gate.
  Enhance transistor driver current (Ion):
  調整logic gate profile
  開發新的離子植入條件，以強化元件電流特性。
  改善接觸電阻抗，增強元件電流。
  Low DRAM Cell Density: 對製程會產生負載效應，開發製程條件，達成原有DRAM cell 設計目標。

## Slide 35
A.3：記憶體位元單元及子陣列開發
  使用現有技術PSMC 25nm DRAM Memory bit cell and sub-array 做為AIM 製程平台發展。
  因應低密度DRAM對現有製程會產生負載效應，以及新元件之整合，在原有DRAM memory cell 相關製程，重新開發製程條件，以達到原有DRAM cell 設計目標。
  因應周邊元件驅動能力之提昇與改善，Sub-Array (SA與SWD)需要調整設計或增加少數光罩做單獨隔離製程調整。
  五層鋁製程導入，現有sub-array 需重新設計金屬連線佈局，Design kits (Design rules微縮， OPC， Auto-Generation) 新開發必要。
25nm
DRAM
製程
1.解決低密度負載效應
2. 提升周邊驅動能力
3. 五層金屬層製程導入
本分項要點說明 標準DRAM設計僅需三層金屬層，AIM需導入五層設計

## Slide 36
A.4：新製程元件開發
New Device/IP | Current components | New Development | Note
Hi-Resistor of Poly-Si | Hi-Resistor of substrate (N- on AA) only | Poly gate w/o metal film | Negative Temp. coefficient resistance
Native NMOS | Not available on DRAM platform | NMOS in Psub (w/o Pwell) | High speed application
Higher Drive current Tr. | No salicide process | Implement salicde on S/D | High speed application
SRAM IP | General logic gate & standard cell | Compact bit-cell and SRAM macro | High speed application
RF IP | Not available on DRAM platform | Ultra thickness top metal layer | Data communication
OTP IP | Only at FT stage | OTP applied in WT | DRAM repair
更換圖表
增加本分項要點說明

## Slide 37
A.5：製程整合開發
新元件Native device、High poly resistor製程，整合於現有25nm DRAM製程
整合整合現有DRAM技術Knowhow， 優化較低DRAM陣列比例製程條件和流程。
五層鋁製程設計準則和新製程開發
新產品/製程導入需進行多迴調試, 以取得最適當的參數設定值
製程的整合為反覆及耗時的調整過程, 製程工程師需與設計工程師密切配合, 以達高良率的生產可行性
此子項刪除

## Slide 38
A.6：產品設計套件開發
PDK
產品設計套件
Design Manual
OPC
Spice Model
Interconnect Model
Layout Example
Cell Library
Mask Data Sheet
StarRC
此子項刪除

## Slide 39
力積電 分項計畫負責人：賴志韋
分項B：AIM基礎矽智財開發
現職:力積電矽智財處副處長
經歷:
  聯電IPDS IP outsourcing 副理
  智原科技SRAM designer
  智原科技IP service team經理
照片

## Slide 40: 分項 B：AIM基礎矽智財開發
週邊智財： 常用的 I/O 如 UART、SPI、GPIO 等矽智財移植
高頻寬 DRAM 陣列： 高頻寬，低延遲，低耗能 DRAM 核心開發
標準元件庫： 25nm AIM製程支持邏輯電路設計基本元
SRAM陣列： 小面積，高速度，SRAM 設計與編譯器開發
介面智財： 常用的 I/F 如 DDR3/4、PCIe 等矽智財移植
AIM
基礎矽智財
1.週邊智財
2.高頻寬DRAM陣列
5.介面智財
3.標準元件庫
4.SRAM陣列
本分項要點說明 於 AIM 製程平台上，完成晶片設計所需各式基礎元件

## Slide 41
分項 B：AIM基礎矽智財開發之挑戰&解決方式
挑戰 | 解決方式
DRAM 製程相較一般邏輯製程 速度較慢 | 開發12 Track 高速元件庫, 增加面積容量來提升驅動能力，進而提高速度。
DRAM 製程與邏輯製程迥異，不易共用現有邏輯製程 IP | 應以 DRAM製程相容性為優先考慮因素，在不影響整體效能下，將既有邏輯 IP 植入。
邏輯運算仍需SRAM當即時的buffer，以提升速度 | 需在 DRAM製程上開發新的 SRAM IP 供邏輯運算的即時存取。
針對 AI 運算，高頻寬 DRAM 陣列結構最佳化 | 依據 AI 運算資料需求模式，針對速度、能耗、成本等因素，客製化DRAM 陣列架構。

## Slide 42
B.1：標準元件庫開發
10條金屬線
8條金屬線
金屬線
元件面積
本分項要點說明 本計畫中標準元件庫設計選擇
Standard Cell Library 是數位設計基本元件，其中包含了如AND閘、OR閘等基本邏輯元件，或是Flip-Flop、Latch等記憶元件。
一般 Standard Cell 高度取決於可通過之金屬線數目，Standard Cell 高度越高，可容納元件面積越大，轉而提升 Standard Cell 速度。
如右圖所示，分別為 10 Track 和 8 Track Cell 比較圖。由圖可看出 10 Track 元件面積比 8 Track 大，所以 10 Track Cell 速度會比 8 Track Cell 快。
本計畫中，針對 DRAM製程專屬特性， Standard Cell 採 12 Track 設計。

## Slide 43: B.2：高頻寬 DRAM 陣列結構
傳統DRAM架構中，內部DRAM陣列的接口大多為128位元或最多1024位元。本計畫中，針對AI應用特別開發High Bandwidth (4096位元) DRAM陣列。
512kb
1024cell/word-line
512cell/bit-line
x32 GDL
ROW ADR10-0
Internal Bank
up to 2
Wide I/O
32GDL x64
sub-array unit
Minimum
array unit
Internal
Bank
Internal
Bank
Bank Group
2,048 bits
(X32 wider than conventional DRAM)
2,048 bits

## Slide 44
SRAM 為基於本平台之邏輯設計提供小而快速之暫時儲存空間。
B.3：SRAM陣列暨編譯器開發
本分項要點說明 SRAM陣列在本計畫中之目的與施行
因應不同設計，採用的SRAM 容量也會不同，所以會將開發 SRAM Compiler， 提供不同之SRAM陣列。如：CPU Cache 會有 4KX32 或 4KX16 不同需求。
輸入所需SRAM容量
Compiler
編譯
產生相對所需之SRAM
與下一頁合併一頁

## Slide 45
B.3：SRAM陣列暨編譯器開發
SRAM陣列暨編譯器規格
YMUX | Word Line (min~max) | IO Width (bit) (min~max) | Memory Density (bit) (min~max)
YMUX=4 | 32 ~ 2,048 (step=8) | 8 ~192 (step=2) | 256bit~384Kbit
YMUX=8 | 64 ~ 4,096 (step=16) | 4 ~ 128 (step=2) | 256bit~512Kbit
YMUX=16 | 128 ~ 8,192 (step=32) | 4 ~ 64 (step=2) | 512bit~512Kbit
YMUX=32 | 256 ~ 16,384 (step=64) | 2 ~ 32 (step=2) | 512bit~512Kbit
2,4,8… 16… 32… 48… 64……… 96... 128….…144……….192 (IO width)
(Word
Depth)
16K
…
…
…
…
8K
…
…
4K
…
2K
1K
512
256
128
64
32
YMUX=32
YMUX=16
YMUX=4
YMUX=8
編譯器支持依據不同字節與位元組合，生成各式SRAM陣列 IP 實例，並提供多端口及多記憶庫選項。如此於SOC設計中，可針對速度、能耗、成本等因素，靈活優化設計。

## Slide 46
B.4：週邊智財開發
本分項要點說明週邊智財在本計畫中之目的與施行
因應SOC design，需要相關週邊智財作為晶片與系統間之傳輸橋梁，如I2C、SPI 、 UART等智財。下圖為週邊於系統上連接時之示意圖

## Slide 47
B.5 ：介面智財開發
系統主晶片
AIM晶片
DRAM
DRAM
PCIe Gen 4
PCIe Gen 1
2500百萬單元/每秒 資料傳輸
PCIe Gen I (2500百萬單元/每秒)
本分項要點說明介面智財於本計畫中之作用
PCIe為向下相容之IP，所以Gen 1跟Gen 1 以上之PCIe可互相相容
為應付更高頻寬需求，需由相對應高速介面智財負責AIM 晶片與系統主晶片間之傳輸。考慮製程相容性，本計畫評估採用DRAM DDR3 (2400百萬單元/每秒) 或 PCIe Gen I (2500百萬單元/每秒) 為介面智財選項。

## Slide 48
力積電 分項計畫負責人姓名
分項C： AIM設計平台開發
現職
經歷:
照片
請力積電補充

## Slide 49
分項C - AIM設計平台開發之挑戰&解決方式
挑戰 | 解決方式
ITRI

## Slide 50
分項C - AIM設計平台開發
AI系統應用需求
建立模型訓練資料
AI晶片架構分析與性能評估
深度神經網路模型開發訓練
AI晶片功能性設計與驗證
AIM演算法與硬體架構協同優化
深度神經網路模型部署執行
AI晶片電路實體設計
硬體架構參數
軟體模型參數
AIM晶片軟硬協同設計流程
C.1 AIM SoC Hardware Design Toolkits
DNN Training Framework
(Open Source)
本計畫
AIM Arch. Evaluator
AIM Function Verifier
C.2 AIM SoC Software Design Toolkits
Quantization Tool
Code Generation Tool
C.3 Segmentation Engine NN Model & RTL Design
C.4 DMS Engine NN Model & RTL Design
C.5 AIM SoC Chip Design & Implementation
ADAS, Driver
Monitoring System (DMS)
Surveillance Camera,
Smart Robot
建立AIM SoC設計自動化工具，發展AI軟硬協同設計優化流程，實現AIM晶片快速開發

## Slide 51
AIM Function Verifier
C.1 AIM SoC Hardware Design Toolkits
發展AIM 晶片架構設計自動化與全系統軟硬整合驗證軟體平台，快速找出最妥適之AI-Comput-In-DRAM晶片硬體組態
AIM Architecture Evaluator
Performance model
Energy model
Area model
NN parameter, hardware config.
Dataflow,
User preference…
Metrics
NN Algorithm
DRAM Configuration
Data Flow
Chip Area
Performance
Power
Memory BW
User Preference
DRAM Bandwidth vs. Performance
Sensitivity Analysis
MAC Utilization
Optimal Hardware Configurations
Analytical-based AIM晶片架構快速分析與自動化探索技術
C-based AIM晶片高階行為模型設計與軟硬協同驗證技術

## Slide 52
C.2 AIM SoC Software Design Toolkits
發展AIM 晶片軟體使用者開發工具，建立多位元高精確度之模型量化部署技術與軟體工具鏈
Hardware-aware Quantization Re-Training Technology
Multi-level NN Graph Lowering Technology
Hardware-aware Quantization Re-Training Tool

## Slide 53
C.3 Segmentation Design
評估高解析視訊即時語意分割所需之計算量
研發以清大HarDNet為基礎之高性能類神經網路架構與低耗能算法
訓練所研發之網路並據以調整相關參數
設計善用高頻寬DRAM之加速器電路指令及與架構
設計並驗證可合成Verilog RTL 程式碼
測試評估所開發加速器之性能
發展SOC整合所需之輔助資源
探討網路架構
超越現有架構
PSM/NTHU/Neuchips

## Slide 54
C.4 DMS Engine NN Model & RTL Design
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
Psum
&
Ofmap
Bias
AIM
DRAM
64 bit
64 bit
AIM
DRAM
Psum
32 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
Psum
8 bit
64 bit
x8
Ifmap seq
Filter
seq
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
Psum
seq
Ifmap
&
Filter
 |  |  |  |  |  |  | PE Block
Filter
8 bit
Bias
32 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
Ifmap
8 bit
x8
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
64 bit
PE Block
3x7 PE Array
Ifmap spad
(fused)
Filter spad
(fused)
Face Detection
Face Recognition
Driver ID
ROI
NN Model
DMS Engine
Video Frame
ITRI改

## Slide 55
C.5 AIM SoC Chip Design & Implementation
DRAM Interface
Test Interface
Segmentation Engine
DMS Engine
BUS
RISC-V
AIM DRAM
Peripheral Interface
AIM
DRAM Interface
AIM DRAM Controller
AIM DRAM Controller
AIM DRAM
AIM DRAM
DRAM Slave
Interface

## Slide 56
力積電 分項計畫負責人姓名
分項D： AIM載具驗證
現職
經歷:
照片
請AutoSys補充

## Slide 57
分項D AIM載具驗證
AIM晶片目標：AI主力運算
  ADAS=>車外高速應用之道路物件Segmentation(包括汽車、機車、行人)與深度(距離)運算，因為車速快，因此需要快速AI運算。由AIM晶片負責
  DMS=>辨識駕駛人
DSP特性：高彈性AI後運算＋影像訊號處理
  ADAS=>負責車種分類(AI)與車輛動態決策
  DMS=>辨識注意力、抽煙、看手機等危險行為
  ARM+NEON：系統運算、輔助運算
DSP
ARM
AIM：AI主力運算
DSP：AI後運算+影像處理
ARM+NEON：輔助運算

## Slide 58
分項D AIM載具驗證之挑戰&解決方式
挑戰 | 解決方式
在現有市售SoC(NXP S32V2)平台整合AIM晶片 | 改變原有記憶體位置對應(Memory Map)表 修改DDR DRAM匯流排使得2顆AIM晶片能共存並同時使用 協同設計AIM對應DDR控制器傳輸與功能控制軟體協定與之對應之硬體電路 NXP原廠支援下之Linux Kernel修改
適合車用SoC之低功耗及低成本AI邊緣運算 | 浮點運算->定點運算 低運算量演算法 高效率軟體實現（DSP＋NEON）
AIM基礎電路系統之實車測試 | 依AEB與LKA需求之車身動態決策 實車不同重量、車速…等控制之策略 影像與毫米波雷達融合技術

## Slide 59
D.1 車規電路板平台軟硬體設計 (AutoSys/ITRI)
AutoSys補充文字說明技術亮點、突破

## Slide 60
D.2 汽車安全應用後處理開發 (AutoSys/YunTech)
支援AI邊緣運算平台
超低運算量演算法
Float point => 1 Bit
APEX DSP:平行化實作
NN架構重新設計
已掌握相關技術
AutoSys補充文字說明技術亮點、突破

## Slide 61
D.3 載具實車驗證與產品系統測試 (AutoSys/ITRI)
影像攝影機FoV-H 55度
紅外線影像攝影機FoV-H 120度
77Ghz遠距窄角mmWR
24/77Ghz近距廣角mmWR
影像與毫米波雷達融合技術
AEB與LKA車輛動態決策
實車在不同載重、不同車速、不同天候、抓地力下之車身動態控制系統
控制系統之自我撿測技術

## Slide 62: 時程規劃
 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  | 
Shuttle 晶圓時程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A. AIM 製程平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B. AIM 元件平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C. AIM 設計平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D. AIM 載具驗證 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PSMC
1st Shuttle for A1, A2, A4, A5, A6
PSMC
A.3 Memory Bit Cell and Subarry Development
PSMC
2nd Shuttle for A3; B1, B2, B3, B4, B5; C5 (Surveillance SOC)
Syntronix
B1. Cell Library
PSMC
B6. Design Integration Flow Development
ITRI
C2. DLA Engine IP (ITRI DIP) Architecture Design
ITRI
C1. DLA Architecture Design Tool
Max RAM
B2. HBW DRAM Mat & Macro
AP Memory
B3. SRAM Macro & Compiler
3rd Party IP
B4. Peripheral IP, B5. Interface IP
ITRI
C3. NN Software Developer's Kit
ITRI
C4. NN Model/Algorithm (Surveillance) Design
NTHU
C4. NN Model/Algorithm Design
AutoSys / Yuntech
D1.車規電路板平台軟硬體設計
AutoSys / ITRI
ITRI
C5. DLA Chip (Surveillance) Development
PSMC
A.6 Foundry Service Pack Compilation
PSMC
A1. FEOL; A2. BEOL; A4 New Device & A5. Process Integration Development
Neuchips
C2. DLA Engine IP (Neuchips VNNA) Architecture Design
ITRI
C5. DLA Chip (ADAS) Development
Surveillance DLA Engine & Chip
ADAS DLA Engine & Chip
Surveillance NN Model
ADAS NN Model
PSMC
3rd Shuttle for C5 (Surveillance 2ndCut & ADAS SOC)
PSMC
3.5th Shuttle for C5 (ADAS 2ndCut SOC)
D2.汽車安全應用後處理開發
AutoSys / ITRI
D3.載具實車驗證與產品系統測試
時程提早
1 month

## Slide 63
專利布局重點
前段製程開發相關專利
  元件效能提升、元件阻抗降低、元件耗能降低
後段製程開發相關專利
  金屬層增加、金屬層優化、
記憶體組態相關專利
  記憶體單元 、記憶體組態
記憶體存取相關專利
  記憶體存取模式、記憶體存取線路
人工智慧晶片相關專利
  人工智慧加速架構、人工智慧資料流模式
參考下一頁範例

## Slide 64
專利布局重點(範例)
Application Framework
Linux Kernel
Libraries and Runtime
Applications
SW
HW
Camera Driver
Scheduler
DVFS Driver
GPU Driver
Memory Mgt.
Video Driver
Fast Boot
WiFi Driver
Runtime
OpenVX Lib.
WebKit
OpenGL ES
Surface Mgt.
Finalizer
Sensing
Recognition
Positioning
Resource
View
Big
Core
Little
Core
GPU
Video
Interconnect
Custom Engine
Hybrid Memory
Indoor
Navigation
Video Playback
Map Route
Web Browser
Customized APP
Activity
Notification
Package
Location
Tiny
Hybrid Ctrl.
智慧系統軟體佈局重點
  人機介面互動操作技術(累積12件申請，已獲證3件專利)
  可程式化追蹤控制技術(累積2案6件申請)
  動態主題關聯字建模技術(累積1案2件申請)
混合型態記憶體佈局重點
  非揮發性記憶體元件製程技術
  記憶體操作方法及高性能電路技術(累積2案7件申請)
新型態異質多核心架構佈局重點
  系統模型加速技術(累積3案8件申請)
  事務層級快速建模技術(累積6案15件申請)
  快速啟動技術(累積2案6件申請)
  新型態記憶體管理與應用
專利累計申請16案56件
以「異質」與「能效」為研發重點，基於系統層級平台技術與混合型態記憶體設計，以高能效運算為前提，發展智慧系統軟體技術，以提升運算能效與提高使用者體驗。

## Slide 65
技術開發亮點
  以世界領先之AIM晶圓製造創新服務平台，開發單晶片高效能視訊分析加速器：
  高頻寬 DRAM 核心的設計，直接提供2Tb/sec 的資料流量，約當於價值美金200元 HBM 的頻寬
  消耗能量小於同效能競爭者的 1/10
  單晶片生產成本低於 US$10，小於同效能競爭者之 1/10
  高效能 CNN 加速器，實現高畫素 (Full HD)，高幀數(60 fps)，實時 (real time) 的視訊分析能力，提供 ADAS 系統的類神經網路運算能力
人工智慧晶片 | 記憶體方案 | 價格 | 頻寬 | 耗能
PSMC AIM Chip | AIM DRAM | US$10/GB | > 2Tbps | 1pj/b
nVidia GPU | GDDR5 | US$7.5/GB | 0.25Tbps | 14pj/b
Google TPU2 | HBM2 | US$25/GB | 2.4Tbps | 4pj/b
與下一頁合併成一頁，確認放哪個位置

## Slide 66: 技術開發亮點
DRAM與Logic
製程整合
Computing-in-
Memory
AI 加速器
平價化 ADAS
的實現
單純DRAM製程是最精簡化的製程, Logic 傾向於複雜的功能化設計及製程
整合雙製程於單一晶片, 需打破DRAM設計及製造的限制, 也突破DRAM為前三大廠所把持的困境
突破現有 AI 晶片開發朝更高精度的製程、更複雜的封裝、更不計成本的耗能的現象
以最精簡、最低耗能、最快速的方式, 有效率的達到AI NN運算的即時性要求
實現以一般市售平價非AI專用SoC 搭配 AIM AI 加速器達到高價 ADAS專用 AI SoC的同等功能
分擔及移轉 SoC 的AI 計算消耗, 達到車用及商用低耗能及即時性低延遲的要求

## Slide 67
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 68
量化效益
成果項目 | 第1年度 | 第2年度 | 合 計
申請專利數 | 5 | 10 | 
合作研究件數 | 3 | 3 | 
合作研究金額 | NT$2M | NT$2M | 
技術交流研討會 | 1 | 1 | 
新產品開發種類 | 1 | 1 | 
新產品開發產值金額 | NA | US$50M | 
衍生投資金額 |  |  | 
新增就業機會 |  |  | 
其他(請說明內容) |  |  | 
需要含AutoSys

## Slide 69: 產值提昇效益
以AIM技術平台提升既有設備效益
提升晶圓代工價值
衍生產品產值
充分使用 PSMC 12”廠設備
10,000 晶圓/月
晶圓價格提昇 US$1,000+/wafer
US$100M/year
US$5,000 x 10,0000
  = US$500M/year
提高 IP + NRE 價值約
  US$5M/year

## Slide 70: 產業外溢效益
AIM
系統開發
AIM
IC 設計
AIM
矽智財元件
AIM
製程平台
AI
Big Data
ADAS/自駕車
Surveillance
無人機/工控
醫療影像
基因排序
Database 搜尋
Cryto-coin 挖礦
科學應用
系統
IC
Foundry
IC Design House
Design Service
IP Provider
Turnkey
Module
Server
Edge Device
帶動相關應用
帶動相關產業

## Slide 71: AIM 效益分析 - 本業效益(I)
力積電面臨的問題:
DRAM市場及技術寡佔局面
DRAM價格浮動變化劇烈
大陸積極搶進
論述須從帶動整個產業發展為主

## Slide 72: AIM 效益分析 - 本業效益(II)
以AIM技術平台提升既有設備效益
提升per wafer代工價值
提供AI IC設計獨特價值
力積電因應及效益
充分使用 PSMC 12”廠設備
平衡邏輯與DRAM代工及價格
從純代工走向ODM
提高 >50%的 wafer價值
提供跨入 AI ASIC 高CP值的方式
提高 IP + NRE 價值
Logic
+
DRAM
50% +
Value-add
AI
Big Data
論述須從帶動整個產業發展為主

## Slide 73: AIM 效益分析 – 直接效益
力積電 12”廠 capacity: 100,000 wafers/mon
目前 DRAM vs Logic 代工比為 6:4
DRAM per wafer 代工價約 US$1,000, Logic 約 US$1,200
AIM 期初代工價訂為 DRAM 兩倍以上價格, 逐年調整
預估 AIM 產值如下:
Chart: 四年產值分析
DRAM-only wafer | 60 | 50 | 40 | 20
Logic-only wafer | 48 | 36 | 36 | 24
AIM wafer | 2 | 40 | 54 | 90
(US$: M)
論述須從帶動整個產業發展為主

## Slide 74: AIM 效益分析 – 外溢效益
直接相關
IC Design
ASIC/Accelerator
$30B @2025
間接帶動
AI 應用
Video/Big Data
$25B @2025

## Slide 75
產業外溢效益 – AutoSys
  系統電路採用台灣電子零件
    DDR DRAM
    Flash Memory
    電源相關晶片
  感應器模組採用台灣產品
    影像攝像頭/紅外線攝像頭
    毫米波雷達模組
  台灣PCBA電路板與製造
    車規多層PCB電路板設計與量產技術
    DDR DRAM高速電路佈局經驗
    車規16949製造
  培養台灣自駕車子系統設計與製造能量
請改成圖文並茂呈現方式

## Slide 76
本計畫與 AI on Chip 計畫鏈結
C. AIM設計平台開發
A. AIM製程平台開發
B. AIM基礎矽智財開發
D. AIM載具驗證
新興運算AI晶片
AI 晶片異質混模
整合平台
AI 加速器架構分析
AI晶片軟體編譯器
AI on Chip終端智慧發展計畫
本計畫
AI晶片設計驗證
AI晶片效能優化校調
半通用晶片
AI 系統整合設計
軟體平台

## Slide 77
垂直領域應用與矽智財共享
Deep Learning Based Video/Image Processing Application Vendors
AI on Chip 產業鏈 (IC Design House、IP Vendor、Design Service、System House)
AIM Solution for Deep Learning Accelerator inside High Bandwidth DRAM Array
ADAS
Face Recognition
AOI Smart Door Lock Autonomous Driving Smart Factory
提供 AIM 設計服務，共享矽智財、串連系統應用
AutoSys
NeuChips

## Slide 78
AIM 產業關聯性
垂直領域應用與矽智財共享
垂直領域應用
帶動 IC 設計發展
  ASIC: 提供AI 專用領域的IC設計公司新的整合設計方法
  SoC Accelerator: 結合現有的 SoC, 提升 AI 運算能力
加速系統應用開發
  影像應用: 提供高效率、低耗能的解決方案, 提升 ADAS、安控、工控等的系統效能
  Big Data: 加速資料的處理能量, 大幅降低等待時間, 使基因檢測、資料庫、天文氣象等的運算時間縮短
矽智財共享
AIM 晶圓代工平台
  提供 DRAM與邏輯整合的代工平台, 開放給 IC設計公司使用
非標準DRAM IP
  依據不同設計而有不同的DRAM/SRAM/Cache等安排, 提升台灣 IP公司的服務項目
Computing-in-Memory IP
  AI 運算有各類型的 model, 透過軟硬整合, 提供更具附加價值的 AI IP

## Slide 79
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
聯合申請單位之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 80
經費需求
單位：千元 |  |  |  | 
會計科目 | 補助款 | 自籌款 | 合計 | %
1.創新或研究發展人員之人事費 |  |  |  | 
（1）研發／專案人員 | 49,789 | 49,789 | 99,578 | 25.1%
（2）國際研發人員 | 0 | 0 | 0 | 0.0%
（3）顧問、專家費 | 2,550 | 2,550 | 5,100 | 1.3%
2.消耗性器材及原材料費 | 46,641 | 46,641 | 93,282 | 23.5%
3.創新或研究發展設備使用費 | 43,439 | 43,439 | 86,878 | 21.9%
4.創新或研究發展設備維護費 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 1.0%
5.技術引進、委託研究或驗證費 |  |  |  | 
（1）技術引進 | 39,500 | 45,500 | 85,000 | 21.4%
（2）委託研究費 | 7,500 | 7,500 | 15,000 | 3.8%
（3）委託研究-計畫管理 | 0 | 0 | 0 | 0.0%
（4）驗證費 | 1,125 | 1,375 | 2,500 | 0.6%
6.國內差旅費 | 1,450 | 1,450 | 2,900 | 0.7%
7.專利申請費 | 1,250 | 1,250 | 2,500 | 0.6%
開發總經費 | 195,244 | 201,494 | 396,738 | 
百分比 | 49.2% | 50.8% | 100% | 

## Slide 81: 風險評估與因應
風險1:受限於DRAM製程,邏輯運算能力不足
以最佳化的資料流量速度彌補邏輯的不足
風險2: AI演算法持續演變,難以從一而終
持續投入軟體的支持度,以保持硬體因應的彈性
逐步提升DRAM製程精密度,提升邏輯設計餘裕
研究各式AI演算法的計算方式及優缺點,尋求最優化的軟硬體整合方法
風險 3: 不同 Computing-in-Memory的設計方式挑戰
  例如 MRAM、ReRAM等邏輯製程的記憶體設計, 但 DRAM 製程仍是C/P值最高的製程
  各種方式皆有其最佳的應用領域, AIM 持續專注於最適用領域的開發
需要含AutoSys

## Slide 82
大綱
公司概況及研發實績
計畫主持人過去研發資歷說明
需求與應用分析及國內外競爭分析
計畫構想與關鍵能力分析
預期效益與價值創造
資源投入與風險評估
計畫之分工與角色說明
總結
附件

## Slide 83: 計畫組織及分工
AIM
系統開發
AIM
IC 設計
AIM
矽智財元件
AIM
製程平台
力積電
力積電
MaxRAM: DRAM IP
智成: MCU IP
愛普: SRAM IP
創鑫: CNN Engine
ITRI: DIP Engine+SW
ITRI: IC 設計開發
清大: AI Study
先進車
ITRI: ADAS 驗證
ITRI: 系統整合
雲科大: 自駕車
力積電
力積電
Foundry Service for AIM IC design house
智慧記憶
DIP/VNNA IC sales
AIM design service
先進車
ADAS solution sales
主導
技術引進
委外研究
直接相關銷售
力積電、愛普、智成、創鑫
IP & NRE

## Slide 84: 總結
力積電為台灣前三大晶圓代工廠商，同時響應政府AI產業化政策，積極參與AI on Chip聯盟，擴大我國晶圓代工產業生態系的全球競爭力
AIM 技術平台解決了AI 運算的記憶體存取瓶頸與能量消耗，並提供世界領先AIM設計與製造平台，服務國內IC設計與矽智財產業。
結合國內視訊上下游產業，發展人工智慧應用技術，包括視訊影像安全監控與汽車輔助駕駛等。
人工智慧產業發展一日千里，各種應用如與雨後春筍般蓬勃發展。國內半導體產業擁有邏輯與記憶體等雙重優勢，加上多元發展的電子下游產業，如能發揮創新精神，加快研發腳步，必能把握這個絕佳機遇，再創奇蹟。
後兩項調整內容

## Slide 85
謝 謝 聆 聽

## Slide 86
附件

## Slide 87: 分項 C：重點 IP - CNN加速器架構
DRAM
0
DRAM
1
DRAM
2
DRAM
3
512
512
512
512
512
512
512
512
IFM SRAM
(64+8) Kb
2048
2048
IFM Reg
4 * 18 * 6 * 16-bit
Weight SRAM
18 Kb
Weight Reg
8 * (4 * 3 * 3 * 8-bit)
OFM SRAM
8 Mb
OFM Reg
4 * 16 * 4 * 32-bit
+ 4 * 8 * 2 * 16-bit
4
18
Max Pooling / Relu / Clip
4
16
4
8
4
18
64
8
8
36
4
3
3
16
16
1024
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
3
3
…
MC3 Array
2 * 4 * 16 * (3 * 3 * 4)
= 4,608

## Slide 88: 分項 C：重點 IP - 高頻寬 DRAM 模塊
Control
Logic
RESET_n
CK_t
CS_n
CKE
RAS_n
CAS_n
WE_n
BA0
A[10:0]
Mode
Register
Address
Register
11
Bank
Control
Logic
Refresh
counter
Row
Add.
MUX
11
7
act
11
11
Col.
Add.
Latch
9
Row
Add.
Latch
&
Deco-der
2048
2
Columns 0, 1
BA0
2
Read FIFO and latch
Columns 0, 1
CK_t
ba0
ba0
ba0
Bank0
(512Kb)
Read amp.s
Write amp.s
Sense amplifiers
2048
2048
Column decoder
2048
128
Bank1
(512Kb)
Read amp.s
Write amp.s
Sense amplifiers
2048
2048
Column decoder
2048
128
Row
Add.
Latch
&
Deco-der
2048
rowadd
11
rowadd
ba0
2
Data
Interface
Columns 0, 1
CK_t
coladd
coladd
7
2048
2048
2048
2048
2048
Read Driver
512
VDD
VSS
VPP
VDDQ
VSSQ
Write Driver
512
512
512
D[511:0]
Q[511:0]
11
ba0
11

## Slide 89: AIM 神經網路視訊分析加速晶片VNNA
MC3 array
Partial sum
Bilinear
interpolation
Max pooling
Weight register
Feature map register
Controller
cmd decoder
Host interface
DRAM
Block 0
DRAM
Block 1
DRAM
Block 2
DRAM
Block 3
multi-channel convolution cube
VNNA
4096 bit

## Slide 90: 分項D：AIM 應用平台開發
DSP
Camera CIS
DSP
AIM
ADAS and DMS
AIM Platform
Fast AIM (Example: Semantic Segmentation DLA)
Based on AI/C.V. Algorithm to complete ADAS and DMS functions.
ADAS is suitable for open road environments :
AEB
LKA
DMS for cabin environments.
ARM
Board
SoC
AIM Chip

## Slide 91: 分項D：AIM 應用平台開發
SoC + AIM Platform
AIM Chip
(with Semantic Segmentation & DIP)
DDRX
SDRAM
Implant
SoC
(ARM+DSP)
Remove

## Slide 92
高適應性不同天候型態(AIM Chip):
  透過嵌入式即時影像前處理技術，依據不同行車條件，動態提升影像品質，可提升不同天候型態之適應性，並對於深度學習訓練資料庫中未包含之案例，可強化其偵測辨識準確率，例如即時將大雨環境之影像模糊化程度，降低為小雨的模糊化程度。
駕駛人偵測系統:
  紅外線攝影機，可偵測駕駛人注意力、睡眠、抽煙、看手機等。
出隧道 - 過度曝光
路燈稀少 - 亮度不足
車內前擋鬼影 – 反光現象
大雨天-模糊化現象
Driver Monitoring System (DMS)
分項D：AIM 應用軟體開發

## Slide 93
深度學習異質運算:
    基於既有車規ARM多核心處理器，高性價比平台(ARM big.LITTLE, PowerVR GUP, and AIM)，開發適應於開放道路之LKA & AEB等演算法，建構高CP值之主動式AI ADAS與DMS解決方案。
適應於亞洲特殊行車環境:
  相異於歐美行車環境，亞州環境較為嚴苛，如駕駛行為不同、開放道路之小巷弄、機車與人車混流等，透過邊角案例測試驗證技術，強化實車蒐集資料之不足，提升深度學習完整度，並適應於亞洲特殊行車環境 。
多核心CPU
GPGPU
(OpenCL)
AIM
  技術內涵:
Computation Graph Optimization
Tensor Compute Description
Schedule Space and Optimizations
ARM Core, OpenCL, and AIM Co-design and Implementation
技術突破點:
輕量化CNN架構設計
CNN for Heterogeneous System Architecture
  Efficient Memory Access
  Load Balance between ARM Cores and OpenCL
邊角案例測試驗證
深度學習異質運算
分項D：AIM 應用軟體開發

## Slide 94: 分項D: AIM 應用整合開發
AIM
GPGPU
(OpenCL)
多核心CPU
ADAS
DMS
展示系統示意圖
Auto Emergency Braking
AEB
障礙物
減速煞車中
Lane Keep Assist
LDW
LDP
+
Driver Monitoring System (DMS)

## Slide 95: 經費需求(PSMC RD版)
單位：千元 |  |  |  | 
會計科目 | 補助款 | 自籌款 | 合計 | %
1.創新或研究發展人員之人事費 |  |  |  | 
（1）研發／專案人員 | 31,085 | 37,993 | 69,078 | 18.8%
（2）國際研發人員 | 0 | 0 | 0 | 0.0%
（3）顧問、專家費 | 2,250 | 2,750 | 5,000 | 1.4%
2.消耗性器材及原材料費 | 44,677 | 54,605 | 99,282 | 27.0%
3.創新或研究發展設備使用費 | 41,795 | 51,083 | 92,878 | 25.2%
4.創新或研究發展設備維護費 | 900 | 1,100 | 2,000 | 0.5%
5.技術引進、委託研究或驗證費 |  |  |  | 
（1）技術引進 | 35,300 | 48,700 | 84,000 | 22.8%
（2）委託研究費 | 5,400 | 6,600 | 12,000 | 3.3%
（3）委託研究-計畫管理 | 900 | 1,100 | 2,000 | 0.5%
（4）驗證費 | 0 | 0 | 0 | 0.0%
6.國內差旅費 | 675 | 825 | 1,500 | 0.4%
7.專利申請費 | 225 | 275 | 500 | 0.1%
開發總經費 | 163,207 | 205,031 | 368,238 | 
百分比 | 44.3% | 55.7% | 100% |